RAZLAGANJE MALAHITNOG ZELENOG U BAZNOJ SREDINI

Konstanta brzine kiselinsko bazne katalize se može u opštem slučaju prikazati izrazom u kome je složena konstanta data kao:

(1)

gde konstanta k0 predstavlja konstantu spontanog razlaganja u datom rastvaraču a kOH-, kH+, kAB, kA-, konstante razlaganja u odgovarajućoj kiselini ili bazi.

Složena konstanta brzine po jednačini (1) se određuje na uobičajene načine. Pojedinačne konstante se mogu odrediti ako se eksperiment izvodi pri različitim polaznim  koncentracijama baze ili kiseline. Prvo se odredi opšta konstanta k za jednu početnu koncentraciju baze ili kiseline pa se eksperiment ponovi najmanje za još dve vrednosti koncentracije. Ukoliko su eksperimenti rađeni pri konstantnom pH, crtanjem zavisnosti k=f(HA) može se iz nagiba dobiti konstanta kHA a iz odsečka zbir svih ostalih članova.

Kao primer reakcije ovog tipa može se posmatrati transformacija malahitnog zelenog u alkalnoj sredini, koja se odvija na sledeći način:

pri čemu se brzina transformacije može prikazati kao:

(2)

U gornjem izrazu kexp predstavlja zbir:

(3)

Ukoliko se kexp odredi za nekoliko različitih koncentracija (OH-), uz uslov da je (OH-) >>(M), može se iz grafika kexp= f(OH-) odrediti k0 i kOH-.

Eksperimentalni deo

Potrebni rastvori:

1. 3.5∙10-5 M rastvor malahitnog zelenog u vodi

2. 5∙10-2 M rastvor NaOH

Odpipetirati 5 ml osnovnog rastvora malahitnog zelenog i razblažiti jednakom zapreminom destilovane vode. Snimiti spektar malahitnog zelenog u vodi i odrediti talasnu dužinu maksimuma apsorpcije. Sva dalja merenja raditi na talasnoj dužini maksimuma apsorpcije.

Za praćenje kinetike 5ml osnovnog rastvora malahitnog zelenog sipati u normalni sud od 10 ml dodati destilovanu vodu, ne do vrha, 1ml NaOH i sud dopuniti do crte. Reakcija počinje u trenutku dodavanja hidroksida i tada treba uključiti hronometar. Eksperiment ponoviti na potpuno isti način sa još najmanje dve polazne koncentracije hidroksida (1.5 ml, 2ml, 2.5ml).

Obrada rezultata merenja

Za svaki od eksperimenata tabelarno predstaviti dobijene rezultate (t, A, lnA) i nacrtati grafike lnA = f(t). Integralnom metodom odrediti kexp za različite koncentracije NaOH. Nacrtati grafik kexp = f((OH-)( i iz nagiba i odsečka prave odrediti k0 i kOH-.