## Slide 1: NUKLEARNA MAGNETNA REZONANTNA (NMR) SPEKTROSKOPIJA

## Slide 2
Zasniva na preorijentaciji nuklearnih magnetnih momenata u jakom homogenom magnetnom polju; pri tome se razmenjuje vrlo mala energija koja spada u radiotalasno područje (60 - 1000 MHz).
Uslov preorijentacije zavisi od hemijskog okruženja jezgara; NMR je postala jedna od najznačajnijih metoda analize strukture, konfiguracije i konformacije organskih molekula.
Kao nedestruktivna metoda može da posluži i za ispitivanje živih objekata, što joj daje naročit značaj u biologiji i medicini.
Od važnijih primena može se pomenuti i ispitivanje molekulske dinamike, jer je vreme života jezgra u ekscitovanom stanju, pa prema tome i širina NMR linije, zavisna od dinamike molekulskih kretanja u ispitivanom materijalu.

## Slide 3
Prvi komercijalni NMR spektrometar je napravila firma Varian 1953. godine.
Do 1966. godine korišćena je isključivo metoda kontinualne ekscitacije, a zatim u komercijalnu upotrebu ulazi uređaj sa pulsnom ekscitacijom i dešifracijom emisionih spektara primenom računarskih programa za Furijeovu analizu.
Kvalitet i moć razlaganja NMR spektrometra zavisi prvenstveno od jačine i homogenosti magneta.
Bitan napredak je postignut razvojem elektromagneta sa superprovodničkim navojima, čime su magnetna polja postala jača za red veličine u odnosu na polja klasičnih elektromagneta.

## Slide 4
Kada je čvrsto telo izloženo dejstvu magnetnog polja jačine , odgovor tog tela je pojava magnetne indukcije .
Veza između i je karakteristika sredine/materijala od kojeg je izgrađeno telo:
- u vakuumu je:
(1)
gde je magnetna permeabilnost vakuuma m0 = 4p x 10-7 JC-2s2m-1 (Wb/(Am) ili H/m)
- u izotropnom magnetnom materijalu je:
+ (2)
gde je magnetizacija definisana kao rezultujući magnetni moment po jedinici zapremine ( =).
Jedinica za merenje magnetnog momenta je u SI sistemu Am2, a magnetizacije A/m isto kao i jačine magnetnog polja. Sledi da je jedinica magnetne indukcije T= Wb/m2.

## Slide 5
Magnetizacija je karakteristika materijala od kojeg je izgrađeno čvrsto telo i zavisi od pojedinačnih magnetnih momenata konstituentnih jona, atoma ili molekula kao i od međusobnih interakcija ovih dipolnih momenata.
Relacija (2) je data u SI sistemu. Ista relacija u cgs sistemu je:
(3)
Jedinice u cgs sistemu su: za emj/cm3, za Oe (Oersted), za G (Gauss).

## Slide 6: Nuklearni paramagnetizam
Protoni i neutroni imaju spinski kvantni broj I=1/2.
Mehanički obrtni moment jezgra Magnetni moment jezgra
        gde je γ žiromagnetni odnos.
Magnetni momenat jezgra se može predstaviti i na sledeći način:
gde je nuklearni magneton μ0 = 5,050810-27 J/T, a gN Landeov nuklearni factor.

## Slide 7: Jezgro u statičkom magnetnom polju
Zbog posedovanja obrtnog momenta, jezgro vrši precesiono kretanje oko pravca magnetnog polja, zadržavajući konstantan ugao magnetnog momenta prema pravcu polja. Precesiono kretanje opisuje jednačina:
Ugao magnetnog momenta prema pravcu magnetnog polja određen je uslovima kvantiranja energije jezgra u magnetnom polju. Dozvoljeni energetski nivoi određeni su jednačinom
gde je mz magnetni kvantni broj koji može da ima vrednosti -I, (-I+1), (-I+2), ..., (I-1), I, dakle 2I+1 vrednosti.

## Slide 8: Jezgro u statičkom magnetnom polju
a spin – paralelan spoljašnjem polju
b spin – antiparalelan spoljašnjem polju
Proton pri rotaciji indukuje magnetno polje
Slučajna orijentacija nuklearnih magneta
Nuklearni magneti su orijentisani paraleleno ili antiparalelno spoljašnjem magnetnom polju
Bez spoljašnjeg magnetnog polja
U magnetnom polju

## Slide 9
Orijentacija magnetnog momenta protona u spoljnom magnetnom polju i energetska razlika između dve moguće orijentacije
ΔE=hv
Frekvencija elektromagnetnog zračenja koja odgovara energetskoj razlici ΔE jednaka je frekvenciji precesije magnetnog momenta jezgra u polju B (Larmorova frekvencija).

## Slide 10
500 MHz
11,74 T
2,35 T
100 MHz
60 MHz
1,41 T
E
Bo
E = h/2(Bo)
Energija radiofrekventnog zračenja u funkciji magnetnog polja za proton
E = h< 0,1 cal/mol (IC prelazi 1-10 kcal/mol;
elektronski 100 puta veća energija)

## Slide 11: Jezgra od interesa za NMR spektroskopiju, njihove konstante i Larmorova frekvencija u statičkom magnetnom polju od 1,4 T
Jezgro | I | γ, s-1T-1 | gN | v, MHz
1H | ½ | 2,6753108 | 5,585 | 60
2D | 1 | 0,4107108 | 0,357 | 9,21
13C | ½ | 0,6728108 | 2,171 | 15
14N | ½ | 0,1934108 | 0,403 | 4,33
17O | ½ | -0,3268108 | -0,757 | 8,13
19F | ½ | -2,5179108 | 5,257 | 56,4

## Slide 12
Ukoliko se dovoljna energija dovede do jezgara orijentisanih paralelno spoljašnjem magnetnom polju (stanje niže energije) one se mogu preorijentisati i preći u više energetsko stanje.
Energija pobuđivanja
Detektovana
energija
Notes: Author R Campbell

## Slide 13
Orijentaciji pojedinačnih magnetnih momenata jezgara u smeru polja protivi se toplotno kretanje. Kada se ima u vidu da je za toplotno kretanje vezana energija iz infracrvene oblasti a za orijentaciju nuklearnih magnetnih momenata energija radio-frekventnog polja, jasno je da magnetizacija na običnim temperaturama ne može biti znatna.
Razlika naseljenosti nižeg i višeg energetskog nivoa protona u magnetnom polju na sobnoj temperaturi može se proceniti na osnovu Bolcmanove formule:
Zbog vrlo male vrednosti eksponenta može se pisati:
Za protone na temperaturi 298 K u magnetnom polju od 1 T je kT = 200 cm-1, i odnos iznosi približno 1,00000686. To znači da je naseljenost oba dozvoljena nivoa praktično jednaka, uz neznatan višak od oko 7 jezgara na milion na nižem energetskom nivou, sa magnetnim momentima u smeru polja.

## Slide 14: Larmorova frekvencija
w= gBo
n = gBo/2p

## Slide 15: RF puls
Puls od 90o obara
magnetizaciju Mo iz z-ose
u x-y ravan
Puls od 180o pomera
magnetizaciju Mo duž z-ose
iz a u b stanje

## Slide 16: Relaksacija magnetizacije
Nakon RF pulsa, jezgra se deekscituju preko dva mehanizma:
spin-rešetka relaksacija: predajući energiju okolini u kojoj se ona akumulira kao toplota; okolina jezgra se naziva rešetkom (ne uređenje kao u kristalima). Mehanizam je indukovan fluktuirajućim magnetnim poljima okolnih jezgara od kojih neka imaju rezonantnu frekvenciju, pa su stoga u stanju da indukuju ovaj prelaz.
Karakteriše je vreme relaksacije T1 (longitudinalno relaksaciono vreme) - vreme za koje magnetizacija duž statičkog polja (z-komponenta magnetizacije) po isključenju polja opadne na 1/e početne vrednosti. Red veličine u tečnostima je 10-2 do 102 sekundi, ali u prisustvu paramagnetnih primesa može da padne i do 10-4 s.
2. spin-spin relaksacija: razmenjuje se energija između ekvivalentnih jezgara tako da se
jedno ekscituje na račun deekscitacije drugog. Utiče na srednje vreme života
pobuđenog stanja, odnosno po relaciji neodređenosti na širinu spektralne linije.
Karakteriše je vreme relaksacije T2 (transverzalno relaksaciono vreme) - određuje brzinu opadanja komponente magnetizacije normalne na pravac polja.

## Slide 17: NMR spektrometar
Prema načinu pobuđivanja spektrometri se dele na:
- spektrometre sa kontinualnim ozračivanjem
- pulsne spektrometre sa Furijeovom transformacijom
Osnovni delovi:
magnet
RF predajnik
sonda sa držačem uzorka
RF prijemnik
uređaj za detekciju, pojačanje i registraciju NMR signala

## Slide 18: NMR spektrometar
Snažan, vremenski stabilan magnet.
Za polja indukcije do 2,5 T koriste se elektromagneti, a za polja veće indukcije (do 18 T) koriste se superprovodni (krio) magneti.
Magnetno polje, Bo, treba da je homogeno.
Za dostizanje granice razlaganja instrumenta od 0,5 Hz, stabilnost mora da je reda 10-8 T a homogenost reda 10-9 T (na pr. u polju indukcije ~ 1,9 T (80 MHz), varijacije indukcije od 10-9 T odgovaraju promene od 0,1 Hz što je prirodna širina linije).

## Slide 19: NMR spektrometar
Blok shema NMR spektrometra sa kontinualnim ozračivanjem.
1. radiofrekventni generator, 2. generator testerastog napona, 3. radiofrekventni pojačavač, 4. detektor, 5. jednosmerni pojačavač, 6. registrujući uređaj (osciloskop ili pisač).

## Slide 20: NMR spektrometar
Umesto RF zračenja konstantne frekvencije, kod pulsnih spektrometara uzorak se izlaže kratkim i snažnim pravougaonim RF impulsima (različite dužine 1-100 ms) koji istovremeno pobuđuju sva jezgra u molekulu.
Raspad slobodne indukcije (FID – free induction decay) u slučaju samo jedne frekvencije i odgovarajući NMR spektar posle Furijeove transformacije.

## Slide 21
13C NMR spektar
1-pentanol : 1 akumulacije (scan)
13C NMR spektar
1-pentanol : 200 akumulacija

## Slide 22
40 MHz NMR spektrometar sa kontinualnim ozračivanjem (continuous wave (CW))
1960. god.

## Slide 23
60 MHz NMR spektar dobijen kontinualnim ozračivanjem
1964. god.

## Slide 24
400 MHz NMR
600 MHz NMR
900 MHz NMR

## Slide 26: NMR spektri istog jedinjenja
1H NMR spektar
13C NMR spektar

## Slide 27: Osobine NMR spektra
Hemijski pomak
Spin-spin sprezanje (fina struktura odnosno multipletnost rezonantnih linija)
Intenzitet rezonantnih linija

## Slide 29
Svi protoni nisu ekvivalentni!
pri 1,41 T
60 MHz
60 000 000 Hz
Jače polje
Veće zaklanjanje
Slabije polje
Manje zaklanjanje
60 000 600 Hz
Me4Si
}
60 Hz
}
500 Hz
na 500 MHz
0
1
2
3
5
7
8
9
6
4
10
 scale (ppm)
 = (obs - TMS)/inst(MHz) = (240,00 - 0)/60 = 4,00
240 Hz
hemijski
pomak

## Slide 30
Spektar protonske magnetne rezonance etil-alkohola (dole) i grafički prikaz promene jačine lokalnih magnetnih polja pri porastu srednjeg magnetnog polja B kroz uzorak.
Beff = Bo (1-s), s je konstanta zaklanjanja
Hemijski pomak - primer etanol

## Slide 31
zaklonjeni
Postoje tri različita okruženja za vodonik: RCH3, OCH2 i ROH
Integral
1 : 2 : 3
Manje zaklanjanje
Atom velike elektronegativnosti
1H
2H
3H
Hemijski pomak i integral - primer etanol
Notes: Author R Campbell

## Slide 32
1H
3H
Integral
1 : 3
Hemijski pomak i integral - primer metanol
Postoje dva različita okruženja za vodonik: OCH3 i ROH
Manje zaklanjanje
Atom velike elektronegativnosti
zaklonjeni
Notes: Author R Campbell

## Slide 33: Hemijski pomak i integral - primer cikloheksan
TMS: referentni materijal kod kojeg su H atomi zaklonjeni više nego u slučaju većine protona u organskim jedinjenjima
U cikloheksanu, svi 1H su ekvivalentni → 1 linija
Nema izrazito elektronegativnih atoma → blizu 0,00 ppm
Integral je površina ispod signala
Notes: Author R Campbell

## Slide 34
Generalno – protoni u blizini elektronegativnih atoma imaju veći hemijski pomak.

## Slide 35
Uticaj elektronegativnosti na hemijski pomak u protonskim spektrima
0
1
2
3
5
7
8
9
6
4
10
 / ppm
TMS
CH3Cl
=3.05
CH2Cl2
=5.30
CHCl3
=7.26
CH2Br2
=4.95
CH3Br
=2.68
CHBr3
=6.83
0
1
2
3
5
7
8
9
6
4
10
 / ppm
TMS

## Slide 36: Spin-spin sprezanje
Spektar protonske rezonance etil-alkohola visokog razlaganja i shema multipliciranja linija.
Mera interakcije je konstanta
spin-spin sprezanja J koja se
obično izražava u Hz.

## Slide 37: Hemijski pomak zavisi od jačine spoljašnjeg magnentog polja – tako se lako razlikuje od spin-spin sprezanja

## Slide 38: Primene NMR spektra
Identifikacija molekula
Strukturna analiza
Kvantitativna analiza
Istraživanja na bazi merenja relaksacionih vremena
Primene u biologiji i medicini
Slika preseka glave dobijena metodom NMR na bazi
relaksacionih vremena T1 i T2 i gustine protona(PD).

## Slide 39: Ograničenja
Mogu se ispitivati samo jezgra koja imaju magnetni moment.
Može biti manje osetljiva od drugih spektroskopskih i hromatografskih metoda.
Mada većina elemenata ima barem jedno jezgro koje je NMR aktivno, to jezgro može imati malu prirodnu zastupljenost i mali žiromagnetni odnos što smanjuje osetljivost.
Dva najosetljivija elementa su 1H i 19F.
Joni nemaju NMR signal, ali njihovo prisustvo u uzroku dovodi do širenja linija.
Paramagnetne nečistoće poput Fe ili rastvorenog kiseonika takođe dovode do širenja linija.
Jezgra sa kvadrupolnim momentima kao što je 81Br, dovode do širenja linija.
Širenje linija redukuje NMR signal i shodno tome osetljivost.

## Slide 40: MAS-NMR
U NMR spektrima čvrstih uzoraka javlja se značajno širenje spektralnih linija usled čega nije moguće razlikovati signal koji potiče od strukturno različitih rezonantnih atoma ili je u potpunosti onemogućena detekcija NMR spektra.
U čvrstom stanju fiksirane orijentacije jezgara i njihovog okruženja utiču na oblik i položaj NMR linija merenih pri različitim orijentacijama u odnosu na spoljašnje magnetno polje.
monokristali – uske linije čiji se položaj menja sa promenom orijentacije kristala u spoljašnjem polju
mikrokristalni i amorfni prahovi – slučajna raspodela različitih orijentacija, NMR spektar široka superpozicija linija koje potiču od slučajno orijentisanih individualnih jezgara.

## Slide 41
Glavni uzrok širenja linija u NMR spektrima čvrstih uzoraka su sledeće tri interakcije:
1. dipolarno kuplovanje potiče od direktne dipol-dipol interakcije između magnetnih momenata posmatranog jezgra i njegovih suseda; zavisi od veličine magnetnih momenata jezgara, opada sa internuklearnim rastojanjem i nezavisno je od jačine primenjenog magnetnog polja.
2. anizotropija hemijskog pomaka potiče od prostorne zavisnosti nuklearnog zaklanjanja i određena je simetrijom raspodele elektronskog naelektrisanja oko posmatranog jezgra; linearno raste sa porastom jačine primenjenog magnetnog polja.
3. kvadrupolna interakcija se javlja kod jezgara koji imaju I>½; kod kristalnih prahova opada sa porastom jačine primenjenog magnetnog polja.
Navedene interakcije otežavaju dobijanje NMR spektra ali su potencijalni izvor informacija o strukturi i vezama (1. internuklearna rastojanja i molekulska geometrija; 2. koordinaciona simetrija; 3. gradijent električnog polja → simetrija raspodele naelektrisanja oko jezgra)

## Slide 42
NMR spektri visoke rezolucije mogu se dobiti samo ako se interakcije koje izazivaju širenje spektralnih linija uklone ili barem delimično redukuju.
Najčešće korišćena eksperimentalna procedura: rotacija oko magičnog ugla (magic angle spinning = MAS).
Širenje linija koje potiče od dipolarnih interakcija i anizotropije hemijskog pomaka može se ukloniti rotacijom uzorka oko ose pod uglom od q = 54o44’ u odnosu na pravac spoljašnjeg magnetnog polja.

## Slide 43
Dakle za q = 54o44’ dipolarna interakcija nestaje, a anizotropija hemijskog pomaka se usrednjava na izotropnu vrednost.
Rotaciona frekvencija u MAS exp bi trebala da bude reda veličine širine linije (u Hz) u statičkom spektru; ukoliko je brzina manja javljaju se “spinning side bands” udaljene od centralne linije tačno za vrednost rotacije.
Širenje usled kvadrupolne interakcije se može redukovati ali ne i potpuno ukloniti ovom tehnikom.
Poželjno korisiti što jača spoljašnja magnetna polja: maksimalna osetljivost i minimalno kvadrupolno širenje.

## Slide 44
Izgled NMR spektrometra i MAS probe