## Slide 1
PRAKTIČNI ASPEKTI
RAMANSKE SPEKTROSKOPIJE
Dr Jasmina Dimitrić Marković, redovni profesor,
Fakultet za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu
markovich@ffh.bg.ac.rs

## Slide 2
ŠTA PODRAZUMEVA POČETAK MERENJA
izbor instrumenta
kalibraciju instrumenta
izbor načina pobuđivanja uzorka
poznavanje i pripremu uzorka

## Slide 3
a) IZBOR INSTRUMENATA
intenzitet rasutog zračnja zavisi od snage lasera koji se koristi, kvadrata polarizabilnosti i 4-tog stepana frekvencije upadnog lasersog zračenja (I=kP24)
relacija ukazuje na dva eksperimentalna parametra koji uslovljavaju intenzitet rasipanja, snagu lasera i frekvenciju upadnog lasersog zračenja
veće frekvencije lasera daju veći intenzitet što ukazuje da je korišćenje lasera koji emituju u ULJ oblasti povoljnije
korišćenjem lasera koji emituju u ULJ oblasti:
- izbegava se i mogućnost javljanja fluorescencije ali se i
- povećava se rizik od oštećenja uzorka uz prisutan i rizik
od rada sa ULJ laserima
instrumenti mogu biti disperzivni ili FT spektrofotometri (koriste CCD kao detektor)
kod instrumenata sa mikroskopom postoji mogućnost oštećenja uzorka jer je intenzitet svetlosti na fokalnoj tački jako velik

## Slide 4
KALIBRACIJA
najvažnija provera instrumenta je provera njegove x-ose odn. ose položaja traka
za kalibraciju instrumenata se koriste standardne supstance sa tačno poznatim položajima traka u spektrima
u disperzivnim instrumentima koriste se najčešće:
- barijum sulfat (988 cm-1 )
- dijamant (1332 cm-1)
- silicijum (520 cm-1),
- inden (ima više karakterističnih traka)
- cikloheksan (ima više karakterističnih traka)
- sumpor (karakteristične trake u niskofrekventnoj
oblasti, ispod 500 cm-1)

## Slide 5
IC i ramanski spektar indena

## Slide 7
relativan odnos intenziteta traka jedinjenja i elemenata može dosta da varira sa snagom lasera
taj uticaj je uočljiv na spektru indena kod koga intenziteti traka dosta variraju u zavisnosti od snage lasera tako da se odnos intenziteta traka na 2890 i 1550 cm-1 ne menja linearno sa snagom lasera u opsegu 10-350 mW
isti efekat uočava se i na trakama mnogih jedinjenja koja imaju apsoropcione trake u NIR oblasti spektra iznad linije lasera na 1064 nm
to se najviše ogleda na spektrima jedinjenja sa alifatičnim ugljovodoničnim grupama

## Slide 8
Ramanski spektar indena, λex = 1064 nm
350mW
10mW
1550
2890

## Slide 9
u kalibraciji FT/NIR instrumenata koriste se:
Si (520,7 ±0,5 cm-1)
vazduh, (O2, 1555 ± 1 cm-1; N2, 2332 ± 1 cm-1)
org. supstance (cikloheksan, polistiren)
Ne, Ar, Hg lampe
gasni laseri (Ne, Ar,...)

manja tačnost
(> 1 cm-1)

velika tačnost (< 1 cm-1)

## Slide 10
Ramanski spektri cikloheksana i sumpora

## Slide 11
Ramanski spektar polistirena

## Slide 12
POBUĐIVANJE UZORKA
a) pobuđivanje u VID oblasti
najčešća je ekcsitacija u VID oblasti spektra (monohromatko zračenje)
koriste se dve geometrije u snimanju ramanskih spektara, rasejanje pod 900 i 1800
kroz uzorak se propušta upadno zračenje koje se po prolasku kroz uzorak skuplja pod uglovima od 900 ili 1800
instrumenti koji imaju VID ekscitaciju često se opremaju i sa laserima u NIR oblasti čime se proširuje opseg talasnih dužina od (750-1400 nm)
u takvim slučajevima CCD detektori u oblasti iznad 1000 nm imaju manju osetljivost

## Slide 13
b) pobuđivanje u NIR oblasti
uglavnom kod rada sa FT instrumentima
NIR laseri su uglavnom (Nd:YAG) (neodinijum- itrijum aluminijum garnet) koji emituju na 1064 nm
ovi laseri su pogodni jer imaju malu energiju kojom, u najvećem broju slučajeva, ne može da se pobudi fluorescencija
nepovoljnost ovih lasera je što je zbog male energije i intenzitet rasejanja manji (I=kP24)

## Slide 14
SERS spektar uzorka crnog vina

## Slide 15
PRIPREMA UZORAKA
ramanske spektre mogu imati:
- organski i neorganski uzorci
- čvrsti uzorci
- tečnosti
- polimeri i
- pare
najveći problemi se javljaju:
- usled fluorescencije
- nečistoća ili
- oštećenja uzorka
pojava fluorescencije se može eliminisati radom u photobleaching modu u kome se pod dejstvom snopa jakog intenziteta uništava fluorofora koja emituje
sa druge strane apsorpcija obojenih uzoraka (koji se takođe mogu analizirati) može da bude jako velika i to može dovesti do oštećenja (može se izbeći rotiranjem uzorka ili razblaženjem uzorka)
da bi se izbeglo oštećenje uzorka on se može dispregovati u matricama koje ne daju ramanske spektre ili su im spektri slabog intenziteta (KBr ili KCl)

## Slide 16
ramanski spektar uzorka
mastila sa intenzivnom fluorescencijom
ramanski spektar istog uzorka
mastila snimljen posle
primene photobleaching moda

## Slide 17
kod uzoraka koji se nalaze u matricama ili kontejnerima treba znati spektralne karakteristike tih materijala
voda i staklo su povoljni materijali jer nemaju intenzivno rasejanje a sa druge strane imaju jako intenzivnu apsorpciju u IC oblasti (posebno u bliskoj IC)
male količine uzoraka se mogu snimati pomoću mikroskopa ali se mora voditi računa o homogenosti uzorka ili se uzorak mora meriti na više mesta
ukoliko uzorak jako rasejava svetlost on se može meriti u kontejnerima direktno pri čemu oblik i boja kontejnera nisu bitni
ramanski spektar supstance snimljene u staklenom kontejneru i spektar staklenog kontejnera
ramanski spektar supstance snimljen bez
staklenog kontejnera

## Slide 18
kontejneri moraju biti čisti, bez otisaka prstiju (to uzrokuje fluorescenciju) i nalepnica
ukoliko uzorak slabo rasejava svetlost onda se o svim ovim detaljima mora voditi računa (u tom slučaju se mogu koristiti npr. plastične kivete ali se mora viditi računa da upadni zrak ne pada na ivice kivete)
tehnika KCl diska u tom slučaju takođe daje dobre spektre uzoraka ali kako podrazumeva primenu velikog pritiska postoji opasnost od promena karakteristika uzoraka
ukoliko se u uzorku posmatraju polimorfne promene tada se metoda KCl matrice ne primenjuje

## Slide 19
najveća prepreka u anlizi uzoraka je fluorescencija koja se javlja ULJ i VID oblasti spektra gde se javljaju i ramanski spektri
ramanski spektri mogu biti potpuno pekriveni intenzivnom fluorescencijom pa se iz tog razloga ide ka NIR ekscitaciji sa laserima koji emituju na 1064 nm
ima jedinjenja kod kojih i pobuđivanje u NIR oblasti ne eliminiše fluorescenciju (Cu-ftalocijanin kod koga se intenzitet fluorescencija pojačava sa ekscitacijom u NIR oblasti)

## Slide 20
iako se FT Ramanskom tehnikom mogu analizirati obojeni uzorci plavi i zeleni uzorci na bazi Cu-ftalocijanina pokazuju intenzivnu fluorescenciju (tada se ide na ekscitaciju sa svetlošću od 1339 nm)
ftalocijanini koji nisu na bazi Cu daju dobre ramanske spektre
boja uzorka ne mora obavezno značiti i fluorescenciju uzorka, ima primera potpuno transparentnih uzoraka koji intenzivno fluoresciraju

## Slide 21
RS Cu-ftalocijanina
(λex = 632 nm)
RS Cu-ftalocijanina
(λex = 1064 nm, vidljiva je intenzivna fluorescencija)

## Slide 22
POZNAVANJE UZORKA
ramanski spektri nekog jedinjenja nisu posebno zavisni od hemijskog i fizičkog okruženja samog uzorka
da li je uzorak tečan, gasovit ili čvrst nije odmah uočljivo iz spektara ali fizičko stanje supastance utiče na intenzitet i oblik traka
kristalne čvrste supstance daju intenzivne spektre a tečnosti i pare spektre manjeg intenziteta
na izgled spektara utiču:
- pritisak
- orijentacija
- veličina kristala i
- polimorfizam
ramanski spektri su izutetno osetljivi na temperaturu
građenje H veze se više ispoljava na pomeraj traka nego na oblik traka
RS različitih polimorfnih oblika jedinjenja

## Slide 23
Ono što treba zanti o uzorku je:
kako je proizveden
ima li sporednih reakcija
da li su u uzorku prisutni rastvarači
koja je čistoća uzorka, da li sadrži N, S ili halogene
ako je uzorak čvrst – da li je suv ili u obliku paste
da li je ispran ili rekristalizovan rastvaračem
ako je tečan - da li je isparljiv, alkalan, neutralan ili kiseo
da li može da polimerizuje, da li može da se javi orijentacija molekula uzorka, kakav je uticaj temperature

## Slide 24
ako se radi o čvrstoj supstanci: da li se radi o čistom uzorku ili uzorku koji se nanosi na neku matricu
ako se radi o čistoj supstanci: da li je moguće očekivati orijentaciju čestica ili efekte izazvane veličinom čestica
da li se uzorak snima u kontejneru ili ne, označiti trake kontejnera
ako se radi sa tečnim uzorcima označiti trake rastvarača

## Slide 25
Raman imaging
(ramansko oslikavanje)
kod ramanskog oslikavanja snimaju se spektri određene površine uzorka u određenoj rezoluciji
ovakav set podataka se prikazuje kao slika na kojoj se oblasti sa velikim intenzitetom ramanskog rasejanja prikazuju obično crvenom bojom a oblasti sa manjim intenzitetom plavom bojom
na taj način se oslikava razlika u koncentraciji ili sastavu uzorka

## Slide 26
PRIMENA RAMANSKE
SPEKTROSKOPIJE

## Slide 27
1. POLIMERI
i EMULZIJE

## Slide 28
polimeri se, iako imaju malu sposobnost rasipanja svetlosti, dosta uspešno ispituju metodom RS
RS polimera su često ograničeni fluorescencijom koja se može izbeći ekscitacijom u NIR oblasti sa talasnom dužinom od 1064 nm
u radu sa polimerima mora se voditi računa o:
- fizičkom stanju materijala (granule, film,…)
- morfologiji (makro- ili mikro- kristaliničnost)
- termičkim osobinama (temp. topljenja)
- redistribuciji kopolimera
- homogenosti filera (punjača)…
uzorci mogu biti u staklenim kontejnerima, mogu se analizirati vodene emulzije

## Slide 29
Za anlizu RS polimera koriste se:
- disperzivni (laseri: HeNe na 633 nm, Kr na 647 i 752 nm,
diodni laseri na 780-830 nm) i
- FT ramanski spektrofotometri
iako je u analizi polimera takođe dosta primenjiva i IC spektroskopija ramanska spektroskopija je efikasnija u nekim pogledima:
- ramanske trake koje potiču od vibracija struktura sa dvostrukim i
trostrukim vezama su mnogo intenzivnije od odgovarajućih traka u
IC spektrima
- u nekim slučajevima vibracije ovih veza mogu biti i neaktivne u IC
spektrima
- lakša je analiza veza tipa -S-S-, -C-S- (detekcija sumpora je veoma
važna u procesu vuklanizacije)
- mogućnost rada sa vodenim rastvorima odn. mogućnost praćenja
polimerizacije iz emulzija

## Slide 30
KVALITATIVNA ANALIZA POLIMERA
najčešći polimeri su polietielen (PE), polipropilen (PP), polietilen tereftalat (PET), polikarbonat (PK) i polistiren (PS)
RS ovih polimera se jasno razlikuju
ramanski spektri polietilena (gore) i polipropilena (dole)
PE
PE
PP
PP
PET

## Slide 31
pomoću RS mogu se pratiti polimerizacija kao i degradacija polimera
polimerizacija mononmera praćena je skoro uvek gubljenjem dvostruke veze ( npr. u polietilenu se sa strukture H2C=CH2 prelazi na strukturu (CH2)n)
u oblasti 1650 cm-1 traka C=C veze se ne “meša” sa trakama drugih veza što daje mogućnost da se polimerizacija jasno može pratiti preko date trake koja nestaje kako proces polimerizacije napreduje
a): IC spektar monomera; b) ramanski spektar monomera;
c) IC spektar delimično polimerizovanog monomera;
d) ramanski spektar delimično polimerizovanog monomera

## Slide 32
dvostruka veza u akrilatima je izuzetno jaka i kako polimerizacija napreduje intenzitet ove trake opada
kod emulzija na bazi akrilata promena u vezi C=C na 1665cm-1 (v. sliku) je jasna
NIR ramanski spektar uljane emulzije (gore)
i čistog ulja (dole)

## Slide 33
polimeri mogu, kao i neorganski molekuli, imati određeni stepen kristaliničnosti
kristalni oblici polimernih materijala mogu se pratiti preko karakterističnih traka u ramanskim spektrima
u slučaju PET-a to je traka >C=O vibracije koja postaje uža i “oštrija” kako stepen kristaliničnosti raste

## Slide 34
na slici je prikazan RS polikarbonata u kome dominiraju dve trake koje potiču od vibracija aromatičnih grupa uz prisutnu razliku između alifatičnih metil i cikloheksil grupa
posebno je važna i karakteristična traka na 1776 cm-1 koja pripada asimetričnom istežućem obliku C=O vibracije
polikarbonat
ramanski spektar dva polikarbonata

## Slide 35
na spektru PP je jasno izražena traka karbonilne vibracije
ramanski spektar polipropilena

## Slide 36
na slici su prikazani uporedo IC i RS polistirena sa jasnom razlikom na trakama aromatičnih grupa
polimerni kompoziti se takođe lako ispituju ramanskom spektroskopijom
dodate komponete imaju ulogu da pojačaju snagu materijala, produže život materijala sprečavajući oksidaciju i napad slobodnih radikala
tzv. fileri su obično neorganska jedinjenja kao što su silikati, karbonati, elementarni ugljenik ili sumpor
polistiren

## Slide 37
2. PRIMENA REZONANTNE
RAMANSKA SPEKTROSKOPIJE

## Slide 38
a) konformaciona analiza proteina
- analiza hromofora polipeptidnih lanaca
ozračvanjem laserima iz UV oblasti
b) analiza veza na nivou hromofora-proteini
- hem proteini
- vitamini klase B (posebno B12)
- hlorofili
- karotenoidi
- vidni pigmenti
- flavin nukleotidi, drugi metalo-proteini

## Slide 39
c) RR obeležavanje
- analiza lek-protein i drugih enzim-inhibitor kompleksa
- reakcije na nivou enzim-supstrat
- reakcije na nivou nukleinske kiseline-membrane
d) analiza nukleinskih kiselina i nukleinske kiseline-protein kompleksa
- struktura nukleinskih kiselina
- primena na anlizu RNK i DNK struktura
- ispitivanje virusa i bakterija
e) struktura lipida, membrana i ugljenohidrata i dr.

## Slide 40
ANALIZA
HROMO PROTEINA

## Slide 41
proteini su najvažniji molekuli prisutni u živim organizama
ime im potiče od grčke reči proteinos, što znači da su od prvenstvene važnosti
postoje mnogobrojne vrste proteina
njihova mnogobrojnost i raznolikost uslovljavaju mnogobrojnost i raznolikost živih bića, ljudi, životinja i biljaka
proteini su makromolekuli koji nastaju međusobnim povezivanjem aminokiselina peptidnim vezama (polimeri aminokiselina) u duge lance koji se sastoje od ~ 100 - 1000 aminokiselinskih ostataka, što odgovara relativnoj molekulskoj masi od 10 000- 100 000 ajm

## Slide 43
proteini su vršioci bioloških funkcija (struktura ćel. zida, zaštita, kataliza, transport, regulacija)
praktično svaka aktivnost ćelije zavisi od jednog ili više proteina
biološka aktivnost proteina (aktivnost enzima, hormona i dr.) ostvaruje se udruživanjem nekoliko istih ili različitih polipeptidnih lanaca u kompleksnu oligomernu strukturu

## Slide 44
Nivoi struktura proteina
primarna struktura proteina označava vrstu, broj i redosled ugrađenih ostataka aminokiselina u molekulu
sekundarna struktura proteina predstavlja osnovni prostorni položaj polipeptidnog lanca (alfa- ili beta – spirale)
tercijarna struktura proteina karakteriše se stvaranjem loptastih oblika molekula
kvaternarna struktura - nekoliko polipeptida povezanih u složen molekul

## Slide 45
VIBRACIONI RR SPEKTRI PROTEINA
iako proteini ne apsorbuju zračenje u oblasti od 300 - 750 nm oni često poseduju prostetičku grupu (koja uslovljava aktivnost proteina) koja apsorbuje u VID oblasti spektra (za koju možemo reći da igra ulogu hromofore) te je iz tog razloga omogućena primena RR spektroskopije u analizi proteina
u analizi proteina RR spektroskopija nudi dvostruke prednosti i to u pogledu:
- osetljivosti
- selektivnosti
RR spektar proteina koji za sebe imaju vezanu hromoforu se može dobiti za koncentracije hromofora koje su reda veličine 10-6 M i niže, dok pri ovako niskim koncentracijama hromofora ne bi bilo moguće dobiti NR spektar
položaj hromofore u proteinu često je od velikog značaja za samu funkciju proteina, te se može reći da se RR spektroskopija koristi u cilju ispitivanja i analize funkcije proteina

## Slide 46
jako veliku primenu u ispitivanju bioloških sistema tokom 70-ih i 80-ih godina XX veka imala je RR spektroskopija, i to posebno u analizi hem proteina
godine 1972. snimljeni su prvi RR spektri hem proteina i to hemoglobina i citohroma c

## Slide 47
IZVORI ZRAČENJA
kontinualni gasni laseri
Ar +, Kr+ (snaga > 1 W) laseri koji emituju seriju linija (različitih intenziteta) u VID i NIR oblasti spektra
Ar + laseri daju i seriju linija u dalekoj ULJ oblasti (257; 248; 244; 238 i 228,9 nm)
Ar + i Kr+ laesri velike snage takođe mogu koristiti za pumpanje bojenih lasera‚ čija se emisija može podešavati u oblasti bliska ULJ – bliska IC oblast (tunable lasers)
He-Ne (543, 5 i 632,8) i He-Cd (441,6 i 325,0 nm) laseri (manje su snage)
Ti-safirski laser (pumpan sa Ar + jonskim laserom) ima mogućnost ekscitacije u oblasti 670-1100 nm (tunable laser)
diodni laseri u čvrstom stanju, 780-830 nm (za duboko crvenu ekscitaciju, 30-300 mW snaga)

## Slide 48
pulsni laseri:
- Nd/YAG (osnovni prelaz na 1064 nm i
harmonici na 532, 355, 266 i 213nm
(korišćeni kristali: KTP ili KDP )
- ekscimerski laseri, emisija u oblasti 193-351 nm, u
zavisnosti od gasa koji se koristi
(ArF, KrCl, KrF, XeCl i XeF na
193, 222, 248, 308 i 351 nm respektivno)

## Slide 49
Oblasti emisije lasera

## Slide 50
Hromoproteini
su tzv. složeni proteini koji kao prostetičnu grupu sadrže neku bojenu supstancu
u najrasprostranjenije hromoproteine spadaju:
- hem-proteini i
- flavo-proteini
u hromoproteine se takođe ubraja i rodopsin, vidni purpur, protein koji kao prostetičnu grupu ima pigment neoretinal-b koji je vezan za protein opsin
najvažniji hem-proteini su:
- hemoglobin (pigment eritrocita, crvenih krvnih zrnaca)
- mioglobin (pigment mišića)
- različiti tipovi citohroma
oni učestvuju u:
- transportu kiseonika (reverzibilno vezuju molekulski kiseonik - hemoglobin i
mioglobin)
- transportu elektrona (u centralnojmembrani respiratornog sistema, citohromi)
- redukciji peroksida (katalaza i peroksidaza)

## Slide 51
  Hem proteini
primenu RR spektroskopije u analizi hem proteina omogućavaju specifični strukturni parametri ovih molekula kao i drugi faktori karakteristični za njih od kojih su najvažniji:
- izrazito produženi aromatični -elektronski sistem
porfirinskog prstena koji uslovljava malu energiju
elektronskih prelaza što omogućava lako pobuđivanje
laserima iz VID oblasti
- postojanje brojnih vibracionih oblika prstena protoporfirina koji se
mogu kuplovati sa pomenutim elektronskim prelazima
- velika osetljivost vibracione frekvencije na važne aspekte
geometrije porfirinskog prstena i elektronsku strukturu celog sistema
što se veoma lako uočava u RR spektrima
- velika dostupnost hem proteina u prirodi koji se javljaju sa velikom
raznolikošću aksijalnih liganada koji uslovljavaju sistematske
promene u vibracionim spektrima molekula, a koje se veoma lako
analiziraju upravo RR spektroskopijom

## Slide 52
hem – prostetska grupa hem proteina koja je neproteinske prirode
osnovu hema čine porfirini (na grčkom- purpurno)
porfirini su heterociklična jedinjenja u kojima su četiri pirolska prstena (I-IV) međusobno povezana sa četiri metin grupe =CH− u jednu cikličnu strukturu
u porfirinu ima 8 H atoma (1-8), koji se nalaze vezani za ugljenikove atome pirolskih prstenova
vodonikovi atomi, koji se nalaze u metinskim mostovima, obeležavaju se grčkim slovima: , β, γ, δ
Strukturna formula
najjednostavnijeg
porfirina - porfina

## Slide 53
porfirin hema (hemoglobin, mioglobin) se naziva protoporfirinu IX
vodonikovi atomi u protoporfirinu IX zamenjeni su sa četiri metil grupe na mestima 1, 3, 5 i 8, sa dve vinil grupe na mestima 6 i 7, a na mestima 2 i 4 sa dve propionske grupe
Molekulska struktura i način označavanja
protoporfirinske IX hromofore

## Slide 54
karakteristična osobina porfirina jeste da sa mnogim metalima grade kompleksna jedinjenja, koja se nazivaju metaloporfirini
metal je u metalporfirinima vezan za atome azota pirolskih prstenova, te se na taj način nalazi u centru porfirinske strukture
uglavnom se kao centralni atom prostetičke grupe nalazi atom gvožđa
gvožđe u hemu može da bude:
- Fe2+ - kada se naziva ferohem ili samo
hem (hemoglobin, mioglobin)
- Fe3+ - ferihemin ili hemin
(metmioglobin)

## Slide 55
Raspored liganada koji okružuju centralni atom gvožđa u hemu
gvožđe u hemu sa četiri atoma azota iz tetrapirolnog prstena gradi četiri Fe-ligand veze koje se, uslovno govoreći, nalaze u ravni porfirinskog prstena
položaji ove četiri veze omogućavaju formiranje još dve veze Fe-ligand sa tom razlikom da su ovi ligandi aksijalni (aksijalni ligandi su označeni sa X, to mogu biti:
- ligandi koji potiču od apoproteina
- ligandi koji potiču od samog
proteina (H2O, O2) ili
- eksterni ligandi (CO, CN-, mogu da
inaktiviraju proteine)
Shematski prikaz tetragonalne distorzije
oktaedarske simetrije hem hromofore

## Slide 56
oksidaciono i spinsko stanje centralnog atoma Fe igraju važnu ulogu u interpretaciji RR spektra hema (utiču na veličinu atoma vezanog za tetrapirolski prsten)
oksidaciona stanja gvožđa Fe2+ i Fe3+ su stabilna u vodenim rastvorima
kada se Fe2+ i Fe3+ nalaze u neperturbovanoj sredini svih pet 3d orbitala su iste energije, odnosno degenerisane su
međutim, u biološkim sistemima, atomi gvožđa su okruženi ligandima koji uklanjaju degeneraciju 3d orbitala
degenerisane 3d orbitale atoma gvožđa
3d

## Slide 57
uklanjanje degeneracije 3d orbitala pod dejstvom oktaedarskog ligandnog polja jačine Δ
pod dejstvom liganada (oktaedarskog ligandnog polja, kakvo je u hemima) ukida se degeneracija 3d orbitala i one se dele na dve diskretne grupe, i to:
- grupu od tri orbitale niže energije i
- grupu od dve orbitale više energije, pri čemu je rastojanje između ovih
grupa određeno energijom ligandnog polja, Δ

## Slide 58
visoko spinsko stanje atoma gvožđa (S=5/2)
  Ep
nisko spinsko stanje atoma gvožđa (S=1/2)
 > Ep
oba oksidaciona stanja gvožđa mogu da budu visoko (VS) (eng. HS - high spin) ili nisko spinska (NS) (eng. LS - low spin) stanja
 - energija ligandnog polja
Ep – energija potrebna za sparivanje spinova elektrona

## Slide 59
atom gvožđa (Fe2+ ili Fe3+) u različitim spinskim stanjima je različite
veličine:
- u NS stanju je manji jer su dve najviše orbitale
nepopunjene
- u VS stanju je veći jer su dve najviše orbitale popunjene
promene u veličini atoma Fe jako utiču na geometriju hromofore, sam dijametar tetrapirolskog prstena
NS stanje
( 1,9 Å je veličina atoma Fe)
VS stanje
( 2,06 Å je veličina atoma Fe,
“leži” iznad ravni prstena

## Slide 60
razlike u veličini atoma gvožđa su reda veličine 10-10 m, ali ipak i kao takve utiču na način vezivanja gvožđa za tetrapirolski prsten
dijametar tetrapirolskog prstena u zavisnosti od spinskog i oksidacionog stanja gvožđa, i vrste liganda

## Slide 61
u VS stanju:
Fe3+ - leži na oko  0,3 Å iznad ravni prstena
Fe2+ - leži na oko  0,7 Å iznad ravni prstena
u pojedinim slučajevima na položaj atoma gvožđa imaju uticaj i aksijalni ligandi koji svojim prisustvom variraju energiju ligandnog polja Δ
to je na primer slučaj kada hemoglobin (Fe2+) vezuje kiseonik, tada kiseonik indukuje promenu VS→NS pri čemu se gvožđe, prelazeći u NS stanje, približava ravni tetrapirolskog prstena

## Slide 62
1. Elektronski i RR spektri hem proteina
izgled RR spektra hem proteina zavisi od talasne dužine upadnog laserskog zračenja
snimanje elektronskih spektara hem proteina je prvi korak u kvalitativnoj analizi bilo kog uzorka iz razloga što ovi spektri:
- daju jasnu indikaciju elektronske konfiguracije atoma
gvožđa i
- indikaciju elektronske konfiguracije aksijalnih liganada
u apsorpcionom spektru hema, u bliskoj ULJ i VID oblasti, dominantna su dva →* elektronska prelaza (oba prelaza su polarizovana u ravni hema i istog su tipa simetrije)
apsorpciona traka koja je najintenzivnija naziva je Soreova (Soret) traka, u oznaci γ, i nalazi se u oblasti 400 - 450 nm (ε ~ 105)
slabijeg intenziteta je  traka (ili Qv) i ona odgovara čisto elektronskom prelazu (sekvenciji sa promenom Δ=0, v" = 0← v' = 0) (javlja se u oblasti oko 500 nm) (ε ~ 104)

## Slide 63
(A) Tipičan elektronski apsorpcioni spektar hem hromofore, (B) Apsorpcioni spektar cithroma c (redukovani oblik)
HS kompleks,
ET (CT) traka koja odgovara prelazu
porfirin atom Fe

## Slide 64
u spektru može da se javi i traka koja odgovara elektronskom prelazu niže energije β (ili Q0)
vibronska traka β (Q0) nastaje tako što Qv () može da „pozajmi” intenzitet od elektronskog prelaza više energije (γ) preko određenih vibracionih oblika (tzv. vibronska interakcija), onih oblika sa višim frekvencijama
vibronska traka β (Q0) odgovara elektronskom prelazu sa promenom vib. kvantnog broja (progresija sa Δv=1, v"= 0← v' = 1) i nalazi se na ~ 1300 cm-1 većoj energiji od  trake (borrowing intensity band)
Soreova traka zajedno sa  i  trakama posledica su prelaza koji se dešavaju u okviru porfirinskog dela molekula
trake u oblasti 600-700 nm, koje su karakteristične samo za hem hromoforu u HS stanju, pripadaju ET (CT) prelazu tipa porfirin →atom gvožđa

## Slide 65
od interesa su LMCT prelazi (ligand to metal CT)
LMCT prelazi se mogu pratiti kod bilo kog metalnog jona ali u višem oksidacionom stanju, Fe(III) i Cu(II)
ukoliko je metalni jon vezan za kisele ligande (tipa CO, NO, O2) mogu da se prate i MLCT prelazi (metal to ligand CT)

## Slide 66
Molekulrno orbitalni prikaz rasporeda molekulskih orbitala hem hromofore

## Slide 67
može se reći da karakteristike elektronskih traka u spektrima hem proteina :
- indikacija oksidacionog
- spinskog i
- koordinacionog stanja atoma gvožđa u hem hromofori
prisustvo NS hem hromofore se lako konstatuje usled:
- potpunog izostanka ET trake i
- batohromnog pomeraja trake →* prelaza u odnosu na
odgovarajuće trake u spektrima VS kompleksa
takođe, ukoliko je za hem hromoforu kao peti ligand vezan imidazol tada se talasna dužina, kao i intenzitet Q traka, može koristiti za utvrđivanje prirode šestog liganda
ukoliko šesto koordinaciono mesto zauzimaju ligandi koji su za atom gvožđa vezani preko OH grupe, a ne preko atoma azota, tada su Q trake u spektrima tih molekula znatno batohromno pomerene uz evidentan hiperhromni efekat
imidazol

## Slide 68
Uporedni prikaz elektronskih spektara nekih hem proteina
različitog spinskog i koordinacionog stanja atoma gvožđa

## Slide 69
Pobuđivanje RR spektara u oblasti π –π* prelaza
pobuđivanje u oblasti π –π* prelaza dovodi do selektivnog pojačanja ntenziteta vibracionih oblika molekula kofaktora* - porfirina
a) Pobuđivanje u Soreovoj oblasti
ako se za talasnu dužinu laserskog upadnog zračenja uzme talasna dužina iz Soreove oblasti apsorpcionog spektra heme proteina, tada će pojačanje intenziteta imati
one trake u RR spektrima koje odgovaraju potpuno simetričnim vibracionim oblicima (A1g) (u ravni ) porfirinskog prstena (simetrije D4h) (pojačanje intenziteta ide preko mehanzma A) ( je u opsegu od 0 – 0,75)
* kofaktor - neproteinsko hemijsko jedinjenje koje se vezuje za protein i koje je neophodno za biološku aktivnost proteina

## Slide 70
maksimalno pojačavaju u ovoj oblasti imaju samo oni oblici vibracija kod kojih promena geometrije porfirinskog prstena odgovara promeni (međuatomskog rastojanja) koju molekul trpi prilikom prelaska iz osnovnog u pobuđeno elektronsko stanje
pobuđivanje u ovoj oblasti daje spektre dobrog kvaliteta i zbog velikog fakotora pojačanja mogućnost ispitivanja rastvora konc. i oko 10 μM

## Slide 71
pobuđivanjem u Soreovoj oblasti u RR spektru se kao najintenzivnije javljaju trake simetričnih visokofrekventnih oblika, onih u oblasti 1650-1100 cm-1 (C-C, C-N istežući i C-N savijajući oblici prstena bez direktog uključivanja Fe atoma)
pobuđivanjem zračenjem sa  > 500 nm u RR spektru se javlja još jedna traka velikog intenziteta, na ~ 750 cm-1 koja odgovara porfirinskom deformacionom obliku u ravni
u spektru ispod 750 cm-1, gde se očekuju trake vibracija koje uključuju Fe atom, nema pojave traka
ovo ukazuje da su niskofrekventne hem vibracije koje uključuju Fe atom neefikasne u “mešanju” prelaza u  i Soreovoj oblasti
trake u ovoj oblasti se nazivaju
trakama markerima veličine prstena
("core-size marker“ bands)

## Slide 72
ovi oblici su jako osetljivi na hemijsko stanje Fe atoma (iako C-C i C-N oblici ne uključuju direktno sam Fe atom)
osetljivost je posledica:
- uslovljenost frekvencije tipom liganda
- to posredno menja stanje spina Fe atoma a time i njegovu
veličinu
ova dva faktora utiču na veličinu porfirinskog prstena (centralne šupljine) a time i na konstantu sile i frekvenciju vibracija koje uključuju istezanje veza prstena (veze u metinskim grupama i konstanta sile u metinskim mostovima)
samo mala promena u veličini jezgra od 0,01 Å uzrokuje promene od 5-6 cm-1 u položaju vibracione traka
iz položaja traka markera veličine prstena se može odrediti:
- spinsko stanje
- kordinaciono stanje (koord. broj) hem proteina
(i za Fe2+ i Fe3+ oksidaciona stanja)

## Slide 73
RR spektar citohroma c P450 pobuđen u Soreovoj oblasti sa λex= 406 nm
traka tzv. “marker veličine prstena”
4
~ 1375 cm-1

## Slide 74
Vibracioni oblici porfirinskog prstena i njihova numerička asignacija

## Slide 75
Dekolvolucija RR spektra hem proteina u oblasti
1650-1500 cm-1

## Slide 76
distorzija porfirinskog prstena koja se javlja bilo naginjanjem ili uvijanjem pirolskih prstenova menja njegovu frekvenciju vibracija
(potvrđeno u eksperimentima na model jedinjenjima)
distorzija porfirinskog prstena

## Slide 77
iako RR spektri proteina prvenstveno daju podatke o vibracionim oblicima porfirinskog prstena moguće je detektovati i oblike vibracija koji potiču od aksijalnih liganada (Fe-XY i X-Y istežućih oblika kao i Fe-X-Y savijajućih oblika koji se kupluju sa π- π* prelazom)
frekvencija datih oblika daje podatke o tipu distalnih i aksijalnih liganada
ukoliko je proksimalni ligand imidazol ili tiolat njihove vibracije se slabo kupluju sa elektronskim prelazom i Fe-L istežući oblik nije detektabilan
ukoliko se međutim radi o imidazolu kao ligandu i 5c VS Fe(II)-imidazol kompleksu Fe(II)-Im istežući oblik je jako pojačan
atom Fe je iznad ravni prstena tako da Fe(II)-imidazol istežući oblik vibracija menja veličinu izmeštanja Fe atoma u odnosu na ravan porfirinskog prstena (to dalje menja energiju π- π* prelaza)
VS stanje:
- Fe2+ - leži na oko  0,7 Å
iznad ravni prstena

## Slide 78
pobuđivanjem RR spektara zračenjem < 500 nm takođe se selektivno pobuđuju vibracioni prelazi unutar Soreovog elektronskog prelaza (i dalje je najdominantniji oblik na ~ 1375 cm-1) ali se moge javiti i trake ispod 750 cm-1 koje su umerenog intenziteta
ovakvo ponašanje je u potpunoj saglasnosti sa apsorpcionim spektrom u kome je Soreova traka šira od  trake (Soreova traka ponekada može da pokaže infleksiju na oko 1300 cm-1 iznad centra, ta infleksija se retko manifestuje kao odvojena traka)
oblici vibracija sa trakama ispod 750 cm-1 odgovaraju Fe-N istežućim oblicima u ravni (osetljivi su na izmeštanje Fe atoma izvan ravni prstena u VS kompleksima)

## Slide 79
b) Pobuđivanje RR spektara u - oblasti
pobuđivanjem RR spektara u oblasti  i β trake (> 500 nm) moglo bi se takođe očekivati pojačanje intenziteta simetričnih oblika vibracija (pojačanje faktorom A) ali se ti oblici u RR spektru ne vide jer su jako malog intenziteta (kao i sama  traka)*
pobuđivanjem RR spektara u oblasti  i β trake rezonantno će biti pojačane trake nesimetričnih oblika vibracija (onih koji se pojačavaju faktorom B)
takve trake su ili depolarizovane ( = 0,75) ili anomalno polarizovane ( > 0,75)
faktorom B se selektivno pojačava intenzitet traka koje su posledica vibronskog kuplovanja prelaza u  i Soreovoj oblasti
* poznato je da faktor A zavisi od oscilatorne jačine
prelaza a kako su  i β prelaz za red veličine manjeg
intenziteta od Soreovog prelaza to može da znači da
su i odgovarajući vibracioni oblici malog intenziteta i da
se zbog toga ne vide u RR spektru

## Slide 80
analiza eksitacionih profila (zavisnost ramanskog intenziteta vs. ex) pokazala je da sve trake nesimetričnih vibracija, pojačane faktorom B, dostižu prvi maksimum intenziteta u oblasti maksimuma  trake i drugi maksimum u oblasti maksimuma  trake (ovaj maksimum se pomera ka manjim talasnim dužinama kako raste vibraciona frekvencija ramanske trake)

## Slide 81
RR spektri feri hemoglobina,
pobuđivani različitim linijama Ar+ lasera
4
4??

## Slide 82
RR spektri u oblasti 1500-1650 cm-1 različitih oblika peroksidaze rena
pobuđivani linijama Kr+ (406,7) i HeCd (441,6 nm) lasera
VS kompleks
C=C

## Slide 83
2. Vibracioni oblici porfirinskog prstena kao
“markeri stanja centralnog atoma”
u oblasti 1700-1100 cm-1 javljaju se vibracione trake koje mogu ukazati i na osobine centralnog metalnog jona gvožđa
najznačajnija činjenica je da se stanje centalnog atoma prati indirektno preko njegovog uticaja na vibracione oblike porfirinskog prstena
a) Trake markeri oksidacionog stanja Fe atoma
se nalaze u RR spektru u intervalu od 1377- 1358 cm-1 (tzv. traka I)
položaj trake markera oksidacionog stanja predstavlja odraz elektronske zaposednutosti * orbitala porfirinskog dela molekula
najuočljivija promena se javlja na traci na 1375 cm-1 koja je najintnzivnija traka u Soreovoj oblasti pobuđivanja

## Slide 84
redukcija gvožđa bez promene spinskog stanja izaziva pomeraj ove trake sa 1375 cm-1 (Fe3+) → 1360 cm-1 (Fe2+)
porast zaposednutosti * orbitala prati slabljenje porfirinskih veza i prouzrokuje smanjenje frekvencije vibracije i do nekoliko cm-1
zaposednutost * orbitala se povećava zbog prenosa elektrona sa d orbitala centralnog atoma gvožđa na * orbitale porfirinskog sistema
kako je prenos elektrona veći sa Fe2+ nego Fe3+ jona to su trake markeri oksidacionog stanja za Fe2+ hem na nižim frekvencijama nego kada je gvožđe u oksidacionom stanju Fe3+

## Slide 85
na položaj traka markera oksidacionog stanja imaju uticaj i aksijalni ligandi koji poseduju  orbitale koje mogu da interaguju sa porfirinskim orbitalama preko d orbitala atoma gvožđa
u tom slučaju aksijalni elektron-donori „daju” elektrone u porfirinski prsten (* orbitalu porfirinskog prstena) čime se smanjuje frekvencije na kojoj će se javiti traka marker oksidacionog stanja

## Slide 86
b) Trake markeri spinskog stanja atoma Fe
promena spinskog stanja iz NS→VS stanje odražavaju se na položaj traka vibracija porfirinskog prstena
promene su uočljive na trakama u oblasti ~ 1640 - 1500 cm-1
1620 cm-1 → 1607 cm-1;
1590 (ap) cm-1 → 1555 cm-1; (tzv. traka IV, veliki intenzitet i
anomalna polarizacija)
1500 cm-1 →1478 cm-1
NS hem kompleksi su 6c i Fe atom je u ravni prstena
VS hem kompleksi mogu biti 5c ili 6c (ako su 6c tada jedan ligand je slabije vezan od drugog)

## Slide 87
VS 6c hem kompleks ima Fe atom koji leži iznad ravni prstena pri čemu je porfirinski prsten malo nagnut
ovo naginjanje pirolnih prstenova u odnosu na ravan porfirinskog sistema rezultuje u slabijoj  konjugaciji kroz metinske mostove što ima za posledicu sniženje frekvencije trake markera spinskog stanja
traka IV (ap)
(NS, 6c)

## Slide 88
c) Gvožđe-ligand i gvožđe-azot oblici vibracija
trake u oblasti ispod 750 cm-1 odgovaraju Fe-ligand vibracijama
niskofrekventna oblast daje dosta podataka o naponu veza i promenama dužina veza
rad u niskofrekventnoj oblasti je težak iz razloga:
- odabira pogodnih lasera
- teškoće dobijanja kvalitetnih spektara
- teškoća koja se javljaju u asignaciji traka:
- porfirinskih deformacionih oblika
- Fe-azot (pirol) istežućih oblika i
- Fe-azot (aksijalni imidazol) istežućih oblika (u mioglobinu)

## Slide 89
najlakša asignacija u niskofrekventnoj oblasti je asignacija traka istežućih oblika tipa: Fe-aksijalni ligandi
kod ovih traka postoji veliki frekventni pomak koji se javlja pri izotopskoj izmeni liganada
Frekventni pomak traka
Fe-aksijalni ligandi oblika pri izotopskoj
izmeni liganada

## Slide 90
3. PRIMENA SERS i SERRS
TEHNIKA RAMANSKA
SPEKTROSKOPIJE

## Slide 91
Primena SERS i SERRS metoda
a) medicina, biohemija, farmacija
- praćenje in situ interakcije na nivou lek-složeni biomolekuli
(DNK, proteini, amino kiseline, nukleinske kiseline i dr.)
b) hemija površina
c) hemija polimera
- površina polimera
- geometrija
- orijentacija bočnih grupa blizu površine metala
d) forenzika (analiza tragova i dr.)

## Slide 92
e) ispitivanje procesa korozije
(praćenje inhibitora korozije adsorbovanih na površini metala)
f) “single-molecule” detekcija – detekcija molekula u tragovima (rodamin 6G je izuzetno jaka fluorofora koja nije mogla da se snimi NR tehnikom iz razloga jako intenzivne fluorescencije. Snimanje SERRS tehnikom dobijen je izuzetno dobar spektar kod koga je fluorescencija, zbog prigušenja metalnom površinom i favorizovanjem neradijacione dezaktivacije, suzbijena. Detekcija je bila 10-18 M što je na nivou “single molecule” detekcije.Takođe su ispitivani i dopamin i ftalazin do piktogramskog nivoa detekcije).
g) analiza umetničkih predmeta (pigmenata, lakova, vlakana, ...)
f) arheologija i dr.

## Slide 93
FORENZIKA

## Slide 94
neinvazivna, veoma specifična metoda
mogućnost in situ analize
ne zahteva se direktan kontakt sa analitom
mogućnost rada sa mikroskopom kao i optičkim sondama što olakšava rad van laboratorije (na terenu)
primenjuju se i NIR/FT i VID pobuđivanje uzoraka
prednost NIR/FT instrumenata je u manjem intenzitetu fluorescencije
sa druge strane optika u VID oblasti je jednostavnija
RS se u oblasti forenzike primenjuje za analizu: droga, lekova, vlakana, telesnih tečnosti, tkiva, goriva, dokumenata, pigmenata, eksploziva (plastični eksplozivi sadrže nitro grupu koja se veoma lako identifikuje SERS tehnikom) i dr.

## Slide 95
SERS spektri aspirina, kofeina i acetaminofena

## Slide 96
SERS spektri: PCP-a (a); metamfetamina (b); MDMA-a (c); LSD-a (d) i heroina (e) ekstrahovanih iz pljuvačke

## Slide 97
SERS spektri MDMA(ekstazi) i analoga

## Slide 98
NR spektri eksploziva: 2,4 DNT (a); TNT (b) i 1,2,5, TNB (c)
Struktura
TNT-a

## Slide 99
SERS spektri kokain-hidrohlorida

## Slide 100
SERS spektri različitih tipova goriva
SERS spektar krvne plazme

## Slide 101
SERS spektri turmerik pigmenta i njegovog derivata kurkumina

## Slide 103
OPTIČKI BIOSENZORI NA BAZI
REZONANCIJE POVRŠINSKOG
PLAZMONA

## Slide 104
biosenzori su tankoslojni refraktometri koji mere promenu u indeksu prelamanja koja se javlja na površini metalnog filma po kome se vrši prostiranje površinskog plazmona
biosenzori su kombinovani biološki i fizičkohemijski sistemi koji se koriste za detekciju molekula analita

## Slide 105
osetljivi biološki molekuli (tkiva, mikroorganizmi, ćelijske organele, ćelijski receptori, enzimi, antitela, nukleinske kiseline) se kombinuju sa tzv. detektorskim elementima koji transformišu signale, koji su nastali kao posledica interakcije molekula analita i biološkog elementa biosenzora, u oblik signala koji se lako meri i kvantifikuje

## Slide 106
        Shema biološkog senzora

## Slide 107
brza indentifikacija veoma malih i velikih molekula (DNK, lipidi, proteini, nukleinske kiseline) u in vivo i in vitro uslovima ispitivanja čini SERS veoma primenljivom metodom u savremenim istraživanjima
primena hemijskih i bioloških senzora zahteva veliku selektivnost i osetljivost
biosenzori na bazi SPR su nezamenljivi u karakterizaciji biomolekulskih interakcija
primena SPR senzora u analizi biloških uzoraka je od izuzetne važnosti i iz razloga veoma malog efikasnog preseka za ramansko rasejanje na molekulima vode što olakšava analizu uzoraka sa njenim visokim sadržajem

## Slide 108
SPR biosenzori se dele na senzore sa:
- ugaonom modulacijom
- modulacijom talasne dužine
- modulacijom intenziteta ili faze
(na osnovu toga na koji način se postiže rezonancija površinskog plazmona)
kod modulacije talasne dužine površinski plazmon se pobuđuje kolimirajućim polihromatskim zračenjem
pobuđivanje plazmona se registruje u momentu pada intenziteta reflektovane svetlosti na skali talasnih dužin
talasna dužina na kojoj je sprezanje najjače se koristi kao izlazni signal biosenzora
kod ugaone modulacije površinski plazmon se pobuđuje monohromatskim zračenjem koje pada na uzorak pod različitim uglovima
pobuđivanje plazmona se registruje u momentu pada intenziteta reflektovane svetlosti na određenom uglu upadnog zračenja

## Slide 109
Pomak rezonancije površinskog plazmona usled promene indeksa prelamanja (ugaona i modulacija talasne dužine)

## Slide 110
SPR biosenzori imaju:
- tzv. “biološki element za raspoznavanje” (biorecognition element)
- “provodni” element (transducer) koji “prevodi” vezivanje molekula
analita i površine u izlazni signal koji se meri
elementi za raspoznavanje se vezuju za (ili se nalaze u blizini) površinu metala na kojoj se javlja površinski plazmon
molekul analita (u tečnom stanju) dolazi u kontakt sa SPR biosenzorom i menja uslove rezonancije površinskog plazmona
u tom kontaktu dolazi do promene indeksa prelamanja na površini senzora
promena indeksa prelamanja koja se javlja vezivanjem molekula analita zavisi od koncentracije analita i njegovih osobina:
(dn/dc)- priraštaj indeksa prelamanja
 - površinska koncentracija vezanog analita (masa/površina)
h – debljina senzora za koju se vezuje molekul analita

## Slide 112
Glavne karakteristike SPR biosenzora:
- osetljivost
- linearnost
- rezolucija
- tačnost
- reproduktivnost
- granica detekcije (LOD)

## Slide 113
Detekcija u SERS eksperimentima
postoji neophodnost blizine analita i nanostrukturiranog supstrata u opsegu od nekoliko nm
metoda analize bioloških molekula može biti:
- direktna
- indirektna (posredna)
Direktna detekcija:
podrazumeva nanošenje analita direktno na nanostrukturirani supstrat (najčešće Ag ili Au)
metalne površine često nisu dovoljno stabilne (oksidacija metala) a i dosta važnih analita (npr. glukoza) ima veoma mali afinitet vezivanja za površinu Ag ili Au
u direktnom kontaktu metala i analita takođe nije moguća zaštita i izolacija analita od interferirajućih efekata

## Slide 114
Direktna i indirektna metoda detekcije

## Slide 115
Indirektna (posredna) detekcija, funkcionizacija
SERS površine:
u posrednoj metodi površina nanostrukturiranog supstrata se „funkcionalizuje“ određenim molekulima (obeleživačima, engl. tag) (kao što su alkantioli ili čak složeni makromolekuli) koji u isto vreme omogućavaju:
- zaštitu analita od oksidujuće metalne površine i
- dovoljnu blizinu analita na istoj toj površini
molekuli koji su se do sad veoma često koristili kao obeleživači su:
- enzimi
- boje
- molekulske fluorofore
- kvantne tačke* i dr.
kvantne tačke* - su nanokristali napravljeni od poluprovodničkih materijala koji zbog malih dimenzija (2-10 nm, 10-50 atoma) ispoljavaju kvantno-mehaničke osobine. Elektronske osobine kvantnih tačaka su između osobina poluprovodnika i molekula sa diskretnim energetskim nivoima što se tumači izuzetno velikim odnosom površina/zapremina ovih struktura. U osnovne optičke osobine kvantnih tačaka spada fluorescencija koja se javlja posle ozračivanja uzorka svetlošću određenih talasnih dužina. Energija emitovanog fluorescentnog zračenja zavisi od veličine energetske barijere između provodne i valentne zone nanokristala. Energetska barijera raste kako opada veličina kvantnih tačaka tako da je za pobuđivanje kvantnih tačaka manjih dimenzija potrebna veće energija.

## Slide 116
ovi molekuli, koji obično imaju tiolne grupa (R-S-H), se vezuju za metalnu površinu i na njoj formiraju tzv. samoorganizujući monosloj (SAMs-self-assembled monolayers)
SAM slojevi su analogni stacionarnoj fazi koja se koristi u metodi tečne hromatografije visokih performansi (HPLC)
nedostatak SAM slojeva je mogućnost termičke razgradnje i fotoksidacije kojima se mogu stvoriti defekti na površini metala

## Slide 117
samoorganizujući monosloj
derivati alkantiola sa različitim
funkcionalnim grupama
Uvek jedna grupa ima poseban afinitet ka metalu (R-SH)

## Slide 118
Samoorganizujući monosloj na Au podlozi

## Slide 119
Funkcionalizacija metalnih nanočestica
vrši se za specifična, ciljana, ispitivanja (tzv. „targeted research“)
sastoji se iz odabira:
i) SERS supstrata (Ag, Au, Au/Ag...)
ii) ramanskog obeleživača (tzv. ramanski “reporter“ molekul)
koji se adsorbuje na nanočesticama metala
(npr. merkaptobenzojeva kiselina, rodamin 6G, ...) i
koji ima poznat i asigniran ramanski spektar, ramanski
obeleživači obično u sebi sadrže atome azota ili sumpora iz
razloga velikog afiniteta ka atomima srebra ili zlata)
iii) biomolekula (bioreceptora (biorecognition element): antitela,
aptameri i dr.) koji se vezuju za ramanski obeleživač

SERS obeleživač
(i + ii )
SERS proba
(20-100 nm)
(i + ii + iii)


## Slide 120
SERS obeleživač
ramanski obeleživač, “reporter” molekul

## Slide 121
SERS obeleživači
(metal + “reporter” molekul)
- sa jednom metalnom nanočesticom
- sa više metalnih nanočestica
a) SERS obeleživači sa jednom
metalnom nanočesticom:
postoje tri načina oblikovanja SERS obeleživača sa jednom metalnom nanočesticom
arildisulfidi daju dobre monoslojeve na površini metala vezujući se preko Au-S veza
imaju veliku osetljivost jer omogućavaju dobro prekrivanje površine metalne nanočestice reporter molekulima
SAM sloj takođe ima zaštitnu ulogu jer minimalizuje adsorpciju drugih molekula na supstratu
Inkapsulacija reporter molekula sa: proteinima, biopolimerima, organskim polimerima i silicijumom
smanjuje se mogućnost desorpcije reporter molekula

## Slide 122
ako se uvede inkapsulacija - zaštita reporter molekula slojem silicijumoksida smanjuje se mogućnost desorpcije molekula reportera
inkapsulacija može da se vrši molekulima kao što su: proteini, biopolimeri, organski polimeri i silicijum
Si ima veliku stabilnost (hemijsku i vremensku)
zaštita može da se vrši i staklom

## Slide 123
b) SERS obeleživači sa više metalnih nanočestica:
postoje dva modaliteta:
- inkapsulirani agregati nanočestica
- asambli nanočestica (čestice Si, dimenzija 180-210 nm, su matrica na
kojoj se vrši depozicija mnogo malih Ag nanočestica na koju se dalje
adsorbuju ramanski obeleživači-reporter molekuli)

## Slide 124
Biološki elementi za “prepoznavanje” analita
(biorecognition element):
vezuju se za ramanske obeleživače (metalna nanočestica + reporter molekul)
koji se biološki molekul imobilizuje na površini zavisi od načina detekcije:
- direktna
- „sendvič” detekcija ili
- tzv. „konkurentski” format detekcije
najzastupljenija su antitela, imaju veliki afinitet i specifičnost
peptidi su takođe molekuli koji se koriste kao
molekuli za prepoznavanje (u odnosu na
antitela jeftiniji su i stabilniji ali manje specifični)
*antitelo - je obično proteinski molekul koji stvara imunološki sistem organizma kao odgovor na strano telo - antigen

## Slide 125
peptidi se obično koriste u detekciji antitela protiv:
- virusa hepatitisa
- herpes simpleks virusa (tip 1 i tip 2)
- Epstajn-Bar virusa
- u detekciji teških metala itd.
kao molekuli za prepoznavanje mogu da se koriste i aptameri DNK ili RNK (aptameri su jednolančane sekvence oligonukleotida)
aptameri DNK ili RNK mogu da vezuju:
- male molekule
- proteine
- nukleinske kiseline
- ćelije
- tkiva
- čak i neke organizme

## Slide 126
SERS supstrat
(Ag, Au, Au/Ag...)
+
ramanski obeleživač
(ramanski “reporter molekul”)
+
biološki element za
raspoznavanje
“biorecognition element”

SERS
proba

## Slide 127
SERS proba

## Slide 128
Imobilizacija bioloških elementa za “prepoznavanje”
na površini biosenzora
(načini vezivanje za reporter molekule)
uopšteno se imobilizacija zasniva na:
- fizičkoj adsorpciji
- hidrofobnim
- elektrostatičkim i
- kovalentnim interakcijama
ukoliko su biološki elementi za prepoznavanje proteini (antitela) njihova imobilizacija je moguća na više nacina:
- ako je bioreceptor (elementi za prepoznanje)
biotin-konjugovani proteini
onda se prvo za reporter molekul ne-kovalentnim vezama
vezuje avidin protein direktno ili indirektno preko biotina
(vitamina B) (avidin-biotin par)
- vezivanjem reporter molekula sa parom histidin-metalni jon
- vezivanjem reporter molekula sa jednolančanim sekvencijama
molekula DNK za koje se dalje vezuju molekuli proteina kao
biološki elementi za prepoznavanje analita

## Slide 129
Imobilizacija proteina
proteini su najvažniji biološki elementi “prepoznavanja”
imobilizacija se zasniva na građenju kovalentne veze između nukleofilnih funkcionalnih grupa proteina (amino grupa, lizina, tiol grupa, cisteina) i elektrofilnih grupa na površini senzora (aktivirane karboksilne grupe na SAM površinama alkantiola ili matrici dekstrana - složeni polisaharid koji sadrži više molekula glukoze)
ovakva imobilizacija proteina često uslovljava slučajnu orijentaciju imobilizovanih proteina što može da ograniči konformacionu fleksibilnost proteina i uslovi njihovu funkciju
drugi način imobilizacije proteina je putem reakcija afiniteta, najpoznatije su reakcije para avidin (ili strepavidin)-biotin
protein avidin se imobilizuje na površini senzora (kovalentni ili indirektno preko biotina se veže za reporter molekul) i time omogućava vezivanje biotin-konjugovanih proteina
“biotinizacija” proteina može da se izvede na više načina, preko različitih grupa proteina
dekstran

## Slide 130
struktura biotina - vitamina B
struktura avidina (proteina koji vezuje biotin)

## Slide 131
u novije vreme se sve više koristi imobilizacija antitela pomoću molekula DNK (tzv. DNA-directed immobilization)
koriste se jednostruki lanac molekula DNK (single-stranded DNA – ssDNA)
imobilizacija proteina se vrši njihovim vezivanjem sa komplementarnim ssDNK sekvencama (hibridizacija*)
* hibridizacija – molekularno-biološka tehnika koja meri genetsku sličnost između DNK sekvencija

## Slide 133
Načini detekcije analita
molekuli analita se mogu detektovati na nekoliko načina
način detekcije se bira na osnovu:
- veličine molekula analita
- karakteristika vezivanja bioreceptora (biorecognition elementa)
- opsega koncentracije analita koji se meri
- same matrice uzorka
formati detekcije su:
- direktna detekcija
- detekcija tzv. “sendvič tipa”
- konkurentska detekcija
- inhibitorska detekcija

## Slide 134
kod direktne metode detekcije element za raspoznavanje,
antitelo, se imobiliše na SPR površini a molekuli analita u rastvoru se
direktno vezuju za molekule antitela dajući promenu u indeksu
prelamanja koju SPR senzor registruje
sendvič” tip detekcije se koristi kada se želi povećati LOD vrednost merenja
u datoj konfiguraciji površina senzora na kojoj se nalazi zarobljeni molekuli analita se dodatno inkubira sa drugim antitelom
direktna metoda detekcije
“sendvič” tip detekcije

## Slide 135
kada se anliziraju mali molekuli (mol. mase < 5000 ajm) oni obično ne proizvode dovoljno veliku promenu indeksa prelamanja pa se mere ili konkurentskom ili metodom inhibicije
kod konkurentske metode povšina senzora je pokrivena molekulima antitela koji reaguju sa molekulima analita
u sistem se dodaje i analit koji je konjugovan sa nekim velikim molekulom tako da se oba analita “takmiče” za ograničeni broj mesta na površini senzora za koji mogu da se vežu
mogućnost vezivanja je obrnuto proporcionalna koncentraciji analita
konkurentska metoda detekcije

## Slide 136
kod metode inhibicije stalna koncentracija antitela se meša sa uzorkom koji sadrži nepoznatu koncentraciju analita (tako da nisu sva antitela vezana za analit odn. određeni broj molekula analita je slobodan)
potom se smeša ubaci u protočnu ćeliju SPR senzora i pušta peko površine senzora za koju se vezuju molekuli analita i konjugovanog analita
prati se kako se slobodni molekuli antitela, koji nisu kompleksirani, vezuju za
molekule analita imobilizovane na povšini
mogućnost vezivanja je obrnuto proporcionalna koncentraciji analita
metoda inhibicije

## Slide 137
Određivanje važnih biomolekula

## Slide 138
Određivanje glukoze
među biološkim molekulima koji su detektabilni SERS metodom, glukoza se ističe po važnosti, kao indikator veoma čestog oboljenja, dijabetesa
u odnosu na tradicionalnu elektrohemijsku metodu određivanja koncentracije glukoze SERS tehnikom je minimalno invazivno i omogućava dobijanje rezultata koji su tačni i pouzdani u granicama koje su postavljene u kliničkim ispitivanjima

## Slide 139
problem primene SERS tehnike je slaba adsorpcija glukoze na SERS aktivnim supstratima kao što su Ag i Au
ovaj problem je prevazđen modifikovanjem (funkcionalizovanjem) grube površine srebra (tzv. AgFON supstrat) (FON - film over nanosphere) hidrofilnim particionim slojem dekantiola koji ima sposobnost povećanje koncentracije glukoze (ili drugih malih molekula) u oblasti elektromagnetskog pojačanja polja na površini metala
Shematski prikaz prototipa senzora glukoze
u prisustvu particionog sloja glukoza je mogla da bude detektovana i pri koncentracijama c < 5 mM
prisustvo glukoze praćeno je preko vibracionih traka na 1123 cm-1 i 1064 cm-1

## Slide 140
SERS čiste glukoze
SERS sloja dekantiola
na srebru
SERS supstrata tretiranog
sa 100 mM glukozom
razlike spektara dekantiola
i glukoze

## Slide 141
istraživačka grupa (Vun Duyne et al.) je koristila i etilen-glikol (EG) kao particioni sloj (EG) koji je takođe nanošen na sloj srebro a korišćen je za određivanje nivoa glukoze u rastvoru bovin serum albumina (BSA)
stabilnost particionog sloja u ovakvoj sredini trajala je 3 dana, a kvantitativno određivanje glukoze je uspešno izvedeno u sledećim koncentracionim opsezima c = 0-250 mM i c = 0-25 mM
radi poboljšanja performansi particionog sloja glukoznih senzora, formiran je i mešoviti monosloj dekanetiol-merkaptoheksanol (DT/MH) na AgFON-u i upotrebjen za praćenje koncentracije glukoze u realnom vremenu
monosloj DT/MH se pokazao stabilnim u trajanju od 10 dana, a greška kvantitativne analize je bila manja nego kod EG particionih slojeva
Struktura
etilen-glikola (EG)

## Slide 142
metoda je konstantno unapređivana u cilju postizanja niže granice detekcije i smanjenja cene aparture što se postiglo korišćenjem zlata kao supstrata (Au FON supstrata) čija se rezonancija povšinskog plazmonajavlja u IC oblasti, što snižava cenu aparature
stabilnost particionog sloja u ovakvoj sredini trajala je 11 dana

## Slide 143
Weitai Wu*, Jing Shen, Yaoxin Li, Hongbo Zhu, Probal Banerjee, Shuiqin Zhou*. Specific glucose-to-SPR signal transduction at physiological pH by molecularly imprinted responsive hybrid microgels. Biomaterials 2012, 33, 7115-7125.

## Slide 144
Analiza molekula DNK
zahvaljujući velikoj osetljivosti, tehnikom SERS spektroskopije, je pored detekcije manjih bioloških molekula, moguće i direktno praćenje jednostrukih ili dvostrukih oligomernih lanaca DNK molekula
analiza DNK dobija sve više na značaju iz razloga što se sve više sekvenci DNK molekula različitih organizama otkriva a što nas približava boljem definisanju rodova ili vrsta mikroorganizama, bolesti pa čak i samih individua
brza i pouzdana detekcija molekula DNK ima veliku upotrebu i u oblastima forenzike, zaštite kontrole kvaliteta hrane i poljoprivrede
a) Direktna analiza DNK
za dobijanje SERS spektara DNK koriste se Au nanoljuske nanesene na nosač od stakla
u spektrima je dominirala vibraciona traka na 737 cm-1 koja odgovara vibracijama adenin nukleotida
adenin nukleotid

## Slide 145
NR i SERS spektri adenin nukleotida

## Slide 146
adenin nukleotida je jedina baza DNK koja je do danas detektovana SERS metodom sa tačnošću od jednog molekula („single-molecule detection“), što ukazuje na veliki efikasni presek adenina za ramansko rasejanje
takođe su ispitivane promene u spektrima dvolančane oligomerne sekvencije DNK prouzrokovane interakcijama sa cis- i trans-platinom, izomerima hemiterapijskog agensa, čime je pokazano da SERS tehnika može dati doprinos i u farmaceutskim istraživanjima
mnoga istraživanja su vršena i na polju konformacionih promena:
- samih molekula DNK i
- promena prouzrokovanih interakcijom aptamer*-analit
*aptameri - su oligonukleinske kiseline ili peptidi koji se vezuju za specifične male ili velike molekule (proteine, nukleinske kiseline pa čak i ćelije, tkiva i organizme) omogućavajući time praćenje njihove koncentracije ili konformacionih promena
za aptamere se obično uzimaju delovi lanaca prirodnih molekula
DNK aptameri se obično sastoje od kraćih nizova oligonukleotida

## Slide 147
b) Indirektna analiza DNK
indirektna analiza molekula DNK je mnogo šire rasprostranjena od direktne metode
indirektna analiza DNK SERS metodom nije “sequence specific”
da bi to bila koriste se fluorescentni reporter molekuli, obeleživači, (fluorescentne boje) čiji su SERS spektri poznati (tzv. fluorescent labelling)
prilikom hibridizacije pomenutog obeleženog lanca molekula DNK sa drugim lancem, vezanim za drugi supstrat, postoji mogućnost dobijanja SERS ili SERRS spektra „reporter“ molekula što je potvrda hibridizacije DNK lanaca
ovom metodologijom je uspešno detektovan gen tumora dojke (BRCA1)

## Slide 148
SERS sonda koja se sastoji od nanočestice zlata prečnika 13 nm, funkcionalizovana ramanski aktivnim obojenim oligonukleotidom

## Slide 149
SERS spektri rodamina 6G, fluorescentnog obeleživača,
na Au nanočesticama

## Slide 150
Hibridizacija komplementarnih
oligomernih lanaca molekula DNK

## Slide 151
SERS spektri ssDNK molekula timusa govečeta
(1-4 uzorci uzeti iz različitih delova timusa)

## Slide 152
vo-Dajn je SERS tehnikom proučavao posebne sekvencije nukleinskih kiselina
uz pomoć SERS aktivnih obeleživača on je pratio i hibridizaciju komplementarnih lanaca molekula DNK što se pokazalo kao izuzetno korisno u detekciji DNK fragmenata virusa:
- HIV
- hepatitis A
- hepatitis B
- Ebola
- Variola vera (smallpox)
- Bacillus anthracis
- Francisella tularensis
- kolera
takođe je ispitivan i hemijski sastav slojeva koji bi bili najpovoljniji za vezivanje molekula DNK na površini SERS supstrata
ispitivan je niz modifikacija amina koje su bile neophodne za postizanje pozitivnog naelektrisanja lanca DNK koji bi se kao takav veoma lako vezao za nanočesticu srebra
granica detekcije postignuta ovim merenjima bila je 10-12M

## Slide 153
SERS spektri različitih virusa

## Slide 154
SERS spektar adenovirusa

## Slide 155
SERS spektri bakterija izazivača infektivnog meningitisa

## Slide 156
DNK SERS senzori mogu biti korišćeni i za određivanje drugih biomolekula, korišćenjem aptamera sintetisanih za detekciju drugih biomarkera*
poznat je SERS proba na bazi zlato-trombinski aptamer uz korišćenje metilensko plavog kao molekula reportera
* Biomarkeri su hemijski, fizički ili biološki (ćelije, biološki molekuli, geni, genski proizvodi, enzimi, hormoni,...) „parametri“ pomoću kojih se prati stanje nekog biološkog sistema
biomarker može biti bilo koji sistem koji je indikator promene fiziološkog stanja organizma

## Slide 157
Analiza proteina
a) Direktna analiza proteina
asignacija traka kod ovakvih molekula je više zasnovana na opštim strukturnim karakteristikama molekula, nego na lokalizovanim vibracionim oblicima
najopštiji primer je karakteristična traka istežuće vibracije C-COO- grupe aromatičnih aminokiselina (~ 950 cm-1) kao i traka karakteristična za simetričnu istežuću vibraciju COO- grupe (~ 1400 cm-1 )

## Slide 158
za identifikaciju se takođe koriste:
- amid-I traka (~ 1650 cm-1) (C=O istežuća vibracija)
- amid-II (~ 1550 cm-1) (kombinacija NH savijajućeg oblika u fazi i
CN istežućeg oblika sa doprinosom C=O
savijajućeg oblika u ravni, CC i NC istežućih
oblika)
- amid- III traka (~ 1400-1200 cm-1) (kombinacija NH savijajućeg i
CN istežućeg oblika u fazi sa
malim doprinosom CO
savijajućeg oblika u ravni i CC
istežućeg oblika) i
- skeletne istežuće vibracije (~ 1200-880 cm-1)
trake ovih oblika vibracija se koriste u direktnoj analizi peptida i proteina kao i za razlikovanje primarne i sekundarne strukture molekula

## Slide 159
SERRS spektri citohroma c

## Slide 160
podaci o apsorpciji bočnih lanaca amino kiselina daju važne podatke o mehanizmima reakcija u kojima proteini učestvuju
obično je moguće istovremeno praćenje nekoliko pojedinačnih grupa koje učestvuju u određenim reakcijma
iz spekatara se mogu dobiti podaci o:
- stepenu protonacije
- koordinaciji katjona
- prisustvu vodonične veze i dr.
u SERS spektrima proteina samo dva bočna lanaca imaju tzv. specifičnu apsorpciju koja daje trake koje se ne preklapaju sa trakama ostalih grupa
to je traka SH grupe cisteina (Cys) (2550–2600cm-1) i traka karbonilne grupe (C=O) u sastavu protonovane karboksilne grupe (1710–1790 cm-1)

## Slide 161
SERRS spektri EGFP fluorescirajućeg proteina (“singe–molecule” detekcija i praćenje ravnoteže protonacije  deprotonacija molekula)

## Slide 162
SERS spektri metionina i cisteina

## Slide 163
b) Indirektna analiza proteina
korišćenjem obeleživača
molekuli obeleživača moraju da:
- održe stabilnost tokom vezivanja i detekcije i
- daju jak i koherentan SERS (SERRS) spektar
za indirektnu detekciju proteina se obično koriste obeleživači:
- 5,5'-ditiobis (sukcinimidil-2-nitrobenzoat) (DSNB) (1336 cm-1)
- 4-merkaptobenzojeva kiselina (4-MBA) (1585 cm-1)
- 2-metoksibenzenetiol (2-MeOBT) (1037 cm-1)
- 4-nitrobenzenetiol (4-NBT) (1336 cm-1)
- 3-metoksibenzenetiol (3-MeOBT) (992 cm-1)
- 2-naftalenetiol (NT) (1384 cm-1)

## Slide 164
kao ramanski obeleživači, koriste se takođe:
- 4,4'-bipiridin (BiPy) (1609, 1227, i 1291 cm-1)
- tiofenol (TP) (994 i 1570 cm-1)
- p-aminotiofenol (PATP) ( 390,1077, i 1578 cm-1)
fluorescentni obeleživači:
- fluorescein-izotiocijanat (FITC), 1630 cm-1
- malahitno-zeleno izotiocijanat, 1615 cm-1
mnogi od pomenutih obeleživača su korišćeni za tzv. imuno analize, koje su zasnovane na specifičnosti interakcije između antitela i njemu korespondirajućeg antigena
SERS imuno analize se do sada izvode na nekoliko poznatih supstrata kao što su:
- filmovi srebra, koloidi u rastvoru, imobilisani ili modifikovani koloidi
koloidni supstrati su često korišćeni, s obzirom da se njihovim korišćenjem prevazilaze problemi reproduktivnosti merenja koji se obično javljaju kada se koristi srebro naneto metodom hladne ili tople depozicije

## Slide 165
prva imuno analiza, u kojoj je korišćena SERS tehnika, izvedena je još 1989 u analizi rada štitne žlezde
analiza je izvedena u „sendvič“ konfigurciji uz korišćenje filma srebra (dobijenog hladnom ili toplom depozicijom metala na podlozi, koja ima za rezultat formiranje tzv. „ostrva“- metala - „island films“) kao supstrata za koji je bilo vezano antitelo

## Slide 166
Analiza peptida
u analizi najprostijih struktura aminokiselina i peptida, primenjuju se dva pristupa
- sa ciljem asignacije ramanskih traka pojedinačnih amino kiselina i
- prepoznavanje specifičnih biomarkera
Proniewicz i saradnici su korišćenjem serije homopeptida, asignirali ramanske trake aminokiselina kao što su Cys, Gly, Leu, Met, Phe i Pro
u istom istraživanju se došlo do saznanja o orijentaciji amino kiselina tokom adsorpcije
da bi pokazali da je moguće razlikovanje različitih amino kiselina, Hartegrink i saradnici su koristili dipeptide, gde su različite aromatične amino kiseline bile vezane za cistein
u ovom istraživanju Au nanoljuske su bile korišćene kao SERS supstrat dok je cistein korišćen kao pomoćno sredstvo za kovalentno vezivanje peptida za nanoljuske

## Slide 167
Analiza enzima
SERS tehnika je primenljiva i za praćenje podklase proteina, enzima
Ozaki i sardnici su mešanjem enzima sa kiselim sulfatom a potom sa koloidnim srebrom dobili SERS spektre lizozoma, ribonukleaze B, avidina, katalaze, hemoglobina i citohrom c sa detekcionim limitima (LOD) u oblasti od
μg/ml - ng/ml
imobilisani agregati nanočestica su korišćeni u analizi enzima za „single molecule“ detekciju peroksidaze rena (HRP-horse raddish peroxidase) u različitim tačkama enzimskog ciklusa
pokazalo se da nanočestice srebra denaturišu protein ali i da mogu biti biokompatibilne što se postiže dodavanjem vodonik-peroksida, pre dodavanja enzima
SERS spektri lizozoma i katalaze

## Slide 168
Druge primene SPR biosenzora u analizi:
eksploziva
zagađivača
bakterija (ešerihija, listerija, salmonela, kolera, streptokoka areus, ....)
virusa (Epstajn-Bar, hepatitis B, HIV, ...)
tkiva
toksina (afla toksin,...)
alergena (histamin, polen, ...)
hormona (progesteron, insulin,...)
lekova (morfin, penicilin, heparin, ...), ......

## Slide 169
SERS spektri zdravog tkiva usta i tkiva zahvaćenog tumorom
usne šupljine

## Slide 170
SERS spektri masnih kiselina

## Slide 171
NIR SERS spektar bolesnog tkiva pankreasa (a) i
NR spektar istog tkiva (b)

## Slide 172
SERS spektri makrofaga

## Slide 173
Nedostatci biosenzora na principu SRP
često prisutna nereproduktivnost faktora pojačanja
brojni primeri pokazuju da isti supstrat pokazuje nešto drukčije performanse u različitim laboratorijama
poznato je da veoma male promene u nanostrukturisanim plemenitim metalima vode do znatnih promena uslova rezonancije lokalnih površinskih plazmona što utiče na faktor pojačanja
s obzirom da je efikasni presek fluorescencije znatno veći od efikasnog preseka ramanskog rasejanja, čak i vrlo slaba fluorescencija može ometati, ili čak potpuno zakloniti SERS signal (ovaj problem se prevazilazi korišćenjem lasera koji emituju u IC oblasti spektra ili metalnih površine koje „gase“ emisiju fluorofora)
i slučaju da fluorofora nije u direktnom kontaktu sa SERS supstratom i dalje može doći do pozadinske fluorescencije

## Slide 174
još jedan od problema je i efekat elastičnog rasejanja, veoma često prisutan u analizama biloških fluida
elastično rasejanje je takođe mnogo verovatniji proces od ramanskog rasejanja i može se javiti na raznim delovima ćelija (citoskelet, ćelijske organele...)
dodatni problem mogu predstavljati i razne interferujuće hemijske vrste ili nespecifično vezivanje molekula koji mogu ometati i prekriti trake ispitivanog analita