## Slide 1: HETEROGENE KATALITIČKE REAKCIJE
Heterogene katalitičke reakcije učestvuju sa 20% u bruto svetskom dohodku!!!
V.Dondur, 2012/113
Predavanje 15.

## Slide 2
Heterogena katalitička reakcija se dogadja na površini katalizatora u graničnom sloju izmedju čvrste faze i fluida
U fluidu gasu ili tečnosti molkuli se kreću braunovski. Srednji slobodni put u gasu je veći od srednjeg slobodnog puta u tečnosti.
U čvrstoj fazi nizovi atoma su uredjeni i povezani, grade stabilne strukturno uredjene sisteme
Faza A
Čvrsta faza
Granica
faza
Zapremina gasa ili tečnog rastvora

## Slide 3
Katalizator raskida veze.....
.....Katalizator omogućava drugim vezama da nastanu

## Slide 4
100 µm
10 µm
1000 µm
1000 nm
100 nm
10 nm
1 nm
0,1 nm
50 µm
Izgled katalizatora na različitim nivoima uvećanja

## Slide 5
m
mm
µm
nm
pm
fs
ns
ms
s
a
[t]
[l]
reakcioni
ciklus
elementarni
stepanj
transport u porama
transport izmedju zrna
transport u reaktoru
Rekonstrukcija površine
Karakteristični procesi na katalizatoru

## Slide 6
1: Transport reaktanta iz zapremine fluida do granice faza fluid-čvrsta faza
2: Transport reaktanata kroz poroznu strukturu čvrste supstance, transport kroz pore
3: Adsorpcija reaktanata na površini katalizatora
4: Hemijska reakcija adsorbovanih vrsta, reakcija na površini
5: Desorpcija adsorbovanog produkta
6: Transport produkta kroz poroznu strukturu katalizatora
7: Transport produkta od granice faze prema zapremini fluida
Mehanizam heterogenih katalitičkih reakcija

## Slide 7
Difuzija
Adsorpcija reaktanata
Reakcja na površini
Desorpcija produkata
Difuzija produkata
STUPNJEVI HETEROGENOG KATALITIČKOG PROCESA
Ag D Apov difuzija kdif
Apov + C D CAads adsorpcija
CAads D Pads reakcija
Pads DPgas desorpcija P
kdif A>> kads A
kads A>> kr
kr<< kadsP, kdifP

## Slide 8
Jednostavna reakcija A B
A
B
A*
B*
‘Elementarni proces’
‘Langmirova adsorpcija’
1
2
3
A
+
*
A
*
k
1
k
-
1
A
*
B
*
k
-
2
k
2
B
*
B
+
*
k
3
k
-
3
1.
2.
3.
Najsporiji stupanj je uglavnom reakcija
Ag + C D CAads adsorpcija A
CAads  CBads reakcija
CBads DBgas + C desorpcija B
Različiti načini predstavljanja kat. centra (C ili *)

## Slide 9
Pred-ravnoteža / hem. reakcija odlučujući stupanj
vadsA
v r
vadsB
vdes A
v-r
vdesB
odlučujući stupanj
‘kvazi -ravnoteža’
v = v+r - v-r
A B

## Slide 10: Dva najvažnija mehanizma heterogene katalitičke reakcije
Langmir-Hinšelvudov -LH
Reakcija izmedju adsorbovanih molekula
Eli-Rajdlov - EL
Reakcija izmedju adsorbata i molekula iz gasne (ili tečne) faze

## Slide 11
LH model za monomnolekulsku reakciju
Glavne karakteristike idealizovaog procesa: Reakcija se dešava na energetski homogenoj površini. Brza adsorpcija molekula je monoslojna uz pravljenje jakih veza CA.
Produkt je slabo vezan i lako se desorbuje.
Sporom stupnju reakcije na površini predhodi brzo uspostavljena adsorpciono desorpciona ravnoteža
Odlučujući stupanj je stupanj reakcija na površini.
v = kr qA
Za Langmirovu adsorpcionu izotermu brzina procesa je data izrazom:
pA
QA
brz
brz
RDS
khet
A
B

## Slide 12
Ag + C D CAads adsorpcija , brza ravnoteža
CAads gPg reakcija, spor proces
Da bise smanjio broj oznaka: AC odgovara CAads
Max. koncentracija aktivnih mesta u mono sloju
Stepen zaposednutosti površine

## Slide 13
Langmir-Hinševud I: monomolekulska reakcija : zavisnost od pritiska (koncentrcije)
pA
QA
brz
brz
RDS
kr
A
B
QA = 1
pA
brzina
V = kr QA
Nizak pritisak p
KApA << 1
v = kr KA pA
Prvi red
Visok pritisak
KApA >> 1
v = kr nulti red

## Slide 14
reaktant
produkt
Ehom
potentialna energija
Eads
DEdes
E2
Reakciona koordinata
Adsorpcija reaktanta ili desorpcija produkta su vrlo brze reakcije .
Eads je vrlo malo, odlučujući stupanj je reakcija na površini sa energijom aktivacije Ekat.
Prelazno stanje
#hom
Adsorbcioni
kompleks
Adsorbovani produkt
#het
Energetski dijagram
Langmir-Hinšelvudova kinetika
AC
Ekat
Edes
DHads

## Slide 15
Broj susednih centara
LH -Bimolekulska katalitička reakcija na istom tipu centara: A + B C
Odlučujući stupanj
Uslov za ovu reakciju je da se reaktanti adsorbuju na istom tipu centara

## Slide 16: LH model za bimolekulsku reakciju
Langmir-Hinšelvod reakcija sa reakcijom na površini kao odlučujućim stupnjem
v = kr qA qB
pA
QA
fast
fast
RDS
kr
A
AB
B
pB
QB

## Slide 17: Langmirova adsorpcija dve komponente na istim centrima

## Slide 18
U ravnoteži
v = kr qA qB
Brzina bimolekulske reakcije će biti

## Slide 19
v = kr QA QB
pA
brzina
Za konstantno PB
QB >> QA
Brzina limitirana površinskom koncentracijom reaktanta A
QB << QA
Langmir-Hinševud II: bimolekulska reakcija na površini (zavisnost od pritiska)
Brzina limitirana površinskom koncentracijom reaktanta B

## Slide 20
LH-Bimolekulska katalitička reakcija na različitom tipu centara: A + B P
Uslov za ovu reakciju je da se adsorbovane vrste nalaze na centrima koji su u neposrednom susedstvu
v = kr qA qB

## Slide 21
pA
QA
brz
RDS
kr
A
AB
B
pB
Eli-Rajdl Bimolekulska reakcija na površini
Adsorbovani molekul može reagovati sa molekulom iz gasne faze koji se sa njim sudari.

## Slide 22
v = kr QA pB
QA = 1
pA
brzina
Konstantno PB
Limit
Mali pritisak (p)A
Mala entalpija adsorpcije
KApA << 1
v = kr KA pA pB
Prvi red u odnosu na A
Limit
Visok pritisak (p)A
Visoka entalpija adsorpcije
KApA >> 1
v = kr pB
Nulti red u odnosu na A
Za konstantno pB, brzina će biti prvog reda u odnosu na A

## Slide 23
PRINCIP KATALITIČKOG UBRZAVANJA PROCESA
Njabolje se uočava kod niskih pritisaka gde je zaposednutost površine mala.

## Slide 24
reaktanti
produkt
DEdes
Er
Eads
Adsorbovan reaktant
Ads.produkt
#het
DHads
Edes

## Slide 25
Tr /K
Rootsaert & Sachtler: Zphys.Chem. 26 (1960) 16
DH= -DHads /(kJ/mol)
80
40
60
120
100
600
500
400
Au
Ag
Rh
Pd
Pt
Ir
Ru
Cu
Co
Ni
Fe
W
Volkano zavisnost
Kada je -DHads malo (levo od maksimuma) , Kp << 1
 Kp  exp ( -DGads/RT )  exp ( -DHads/RT )
porast –DHads će dovesti do porasta Q i zato će rasti brzina procesa. Er same hem transformacije će se malo menjati.
Kada je -DHadsvrlo veliko (desno od maksimuma)
Kp >> 1, i Q = 1 (trebalo bi da svi imaju istu aktivnost)
Porast -DHadsdovodi do porasta Er i brzina reakcije opada. Adsorpcioni kompleks je jako stabilan i teško reaguje dalje.
Veza izmedju katalitičke aktivnosti Er i jačine kojom su hemisorbovani reaktanti DHads.
Očekivalo bi se da da porastom –Dhads raste brzina procesa....

## Slide 26
reaktanti
produkti
potential energy
Er
#het
reaction co-ordinate
DHads
CO2 + H2
HCOOa + Ha
HCOOHa
CO2 a + 2Ha
Razlaganje mravlje kiseline
Er
Limit jake hemisorpcije
Limit slabe hemisorpcije
Er
VOLKANO KRIVA I ENERGETSKI DIJAGRAM REAKCIJE

## Slide 28
Intermedijerne vrste koje nastaju u reakcionom katalitičkom sistemu pored reaktanata mogu graditi i druge prisutne reaktivne vrste. Moguće je tako da paralelno sa obrazovanjem intermedijera reaktant - katalizator teče proces u kome neka druga reaktivna vrsta takodje reaguje sa katalizatorom.
INHIBICIJA

## Slide 29
Brzina procesa u kome pored reaktanta R učestvuje i supstanca I će biti usporena. Ako sporom procesu nastanka proizvoda predhode brze ravnoteže sa I i R, brzina će u tom slučaju biti predstavljena sledećim izrazom:
Kada je koncentracija reaktivne vrste:
a konstante ravnoteža su takve da je:
tada se supstanca I naziva inhibitor. Proizvod reakcije takodje može biti inhibitor.
Ako je koncentracija reaktivne vrste I mnogo manja od koncentracije reaktanta R,
a konstanta ravnoteže KI>>KR, tada se supstanca I naziva katalitički otrov.

## Slide 30
Multikomponentna adsorpcija / inhibicija
Langmirova adsorpcija
Inhibitori

## Slide 31
Klasifikacija katalizatora
vrsta tip po provodljivosti funkcije primeri
Metali provodnici hidrogenizacija Fe , Ni,
dehidrogenizacija Pt , Pd,
oksidacija Cu , Ag
Metalni poluprovodnici oksidacija NiO , ZnO
Oksidi, p-tipa i/ili n-tipa redukcija CuO ,WS2
Sulfidi ciklizacija Cr2O3
dehidrogenizacija desulfurizacija
Metalni oksidi izlatori dehidrogenacija SiO2-MgO,
izomerizacija Al2O3
Kiseline polimerizacija na nosaču H3PO4,H2SO4,
isomerization metalni hidroksidi kreking AlCl3,HF, zeoliti
alkilacija SiO2-Al2O3

## Slide 32
Klasifikacija katalizatora po tipu reakcije koju katališu
(i) ( homolitičko razdvajanje komponenata)
C• + A : R A : C + R•
ili B : C + A : R A : C + B : R
(ii) Kiselo-bazne ( heterolitičko razdvajanje )
A : C A+ + C -
A : C A- + C +

## Slide 33
Metali
Geometry of Fe(110)+(3x1)-2H
W(100)+O disordered
Pd fcc(111)+(3x3)-C6H6+2CO

## Slide 34
http://www.chem.qmw.ac.uk/surfaces/scc/

## Slide 35
Geometry of ZnO(001)-(1x1)
Geometry of CoO(100)-(1x1)
Metalni oksidi
Redoks reakcije

## Slide 36
Razne vrste deformacija u kristalnoj rešetki koje mogu biti katalitički centri

## Slide 37
Važni heterogeni procesi
1.Sinteza Amonijaka
N2 + 3 H2 ® 2 NH3
Fe + Fe oksidi
450-500°C, 300 bar,
Fe/K catalyst

## Slide 38
SINTEZA AMONIJAKA
N2 (gas)  N2 (ads)
N2(ads)  2N (ads)
H2 (gas)  2H (ads)
N (ads) + H (ads)  NH (ads)
NH (ads) + H (ads)  NH2 (ads)
NH2 (ads) + H (ads)  NH3 (ads)
NH3 (ads)  NH3 (gas)

## Slide 39
PRIMERI
N2O razlaganje na Mn2O3
2 N2O 2N2 + O2
Vannice et al. 1995
Brzina reakcije
Kinetički model
1. N2O + * « N2O*
2. N2O* ® N2 + O*
3. 2 O* « 2* + O2

## Slide 40
Razlaganje N2O na različitim oksidima
Winter, Cimino
Brzina :
1vi red
Jaka inhibicija sa O2
Umerena inhibicija

## Slide 43
“Lambda” senzor kontroliše kvalitet sagorevanja goriva u motoru

## Slide 44
Udeo vazduha potreban za oksidaciju pojedinih komponenti u izduvnim gasovima